| Sp.zn.: Č.j. : | Výst./2204/2020/3 0157/2021/MUPL |  | Plumlov, dne 20.1.2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyřizuje: | Michaela Chytráčková |  |  |  |

# ROZHODNUTÍ

# ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Plumlov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 2.11.2020 podala

EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, 602 00  Brno,
kterého zastupuje ENERGY PROJECT, s.r.o., Ing. Michal Zahradník, IČO 28306627, Vrahovická 4251/18, 796 01  Prostějov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

Bousín kabel NN + TS a VO
Bousín

na pozemku st. p. 1, 3, 4, 5, 7/1, 10/1, 12, 13/1, 19, 20, 21, 22, 23, 24/2, 25/1, 25/2, 27, 29/1, 29/4, 30, 31/1, 31/2, 32, 44/1, 44/2, 45/1, 47/1, 48, 51, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 64, 65/1, 68/1, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 88, parc. č. 11/1, 13/2, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 15/2, 20/6, 21/1, 27, 29, 30/2, 31/1, 31/2, 35, 38, 39, 41/3, 41/4, 41/5, 47/3, 76/17, 81/2, 100/1, 100/10, 100/11, 101, 110, 112/1, 112/8, 165/2, 204/4, 204/5, 260/2, 260/3, 261/7, 261/12, 261/24, 261/25, 261/27, 261/30, 330/15, 396/2, 437/2, 449/1, 464/1, 466, 472, 474/2, 474/3, 482/1, 485, 487/2, 489/1, 489/2, 489/5, 489/6, 499, 505, 506/1, 506/3, 506/4, 506/5, 506/6, 506/7, 506/8, 506/11, 506/12, 506/15, 509, 510, 514 v katastrálním území Bousín,

demontáž: st. p. 10/2, 66/3, parc. č. 6/2, 20/1, 30/1, 30/7, 33/2, 76/3, 100/9, 261/23, 261/26, 261/28, 473, 474/4, 482/4, 515, 518 v katastrálním území Bousín,

veřejné osvětlení: st. p. 7/1, parc. č. 11/1, 13/2, 13/5, 13/7, 14, 15/2, 30/2, 41/3, 41/4, 41/5, 81/2, 100/10, 100/11, 101, 110, 112/1, 165/2, 396/2, 437/2, 449/1, 464/1, 466, 472, 472, 474/3, 482/1, 482/4, 487/2, 495, 499, 505, 506/1, 506/3, 506/4, 506/5, 506/6, 509, 514 v katastrálním území Bousín.

Druh a účel umisťované stavby:

- Předmětem řešení stavby jsou úpravy v distribuční síti VN, stavba nové kioskové trafostanice a úpravy distribuční kabelové sítě NN.

- V návaznosti na úpravy sítě VN a NN bude také rozšířena a upravena síť veřejného osvětlení.

- Jedná se o novou trvalou stavbu.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky či stavby mimo budoucí ochranné pásmo nového kabelového vedení, které bude 1 m na každou stranu od krajního kabelu.

- Stavbou budou dotčeny všechny výše uvedené pozemky, jedná se o pozemky v zastavitelném území. V současné době je území využíváno jako volný terén, komunikace, chodníky, vjezdy, předzahrádky, rodinné domy a obdělávaná půda. Dotčené parcely jsou v katastru nemovitostí vedeny jako trvalé travní porosty, ostatní plochy, zahrady, zastavěné plochy a nádvoří.

- Stavba nebude mít v konečném výsledku negativní vliv na okolí (pomineme-li dobu, po kterou bude stavba prováděna, v této době může docházet k ovlivnění majitelů sousedních nemovitostí vlivem provádění stavebních prací, ale protože se jedná o stavbu jednoduchou, nemělo by se jednat o dlouhý časový úsek) a na jejich odtokové poměry. Kabelové vedení bude uloženo dle PNE 34 1050. Výška vodičů NN nad okolním terénem bude min. 5,5 m dle platných norem, kabelové vedení bude uloženo dle PNE 34 1050.

- Stanoví podmínky pro umístění (a provádění) stavby:

- Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, tuto projektovou dokumentaci ověřil Zdeněk Zbořil, ČKAIT: 1005267.

- Stavebními pozemky se určují:

- st. p. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 5 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 7/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 10/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 21 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 23 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 25/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 25/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29/4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 31/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 31/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 44/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 44/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 45/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 47/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 48 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 51 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 54 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 55 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 60 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 61 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 64 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 65/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 68/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 69 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 76 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 77 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 78 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 79 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 80 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 81 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 83 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 84 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 86 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 88 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 11/1 (zahrada), parc. č. 13/2 (trvalý travní porost), parc. č. 13/3 (zahrada), parc. č. 13/5 (zahrada), parc. č. 13/6 (zahrada), parc. č. 13/7 (zahrada), parc. č. 15/2 (ostatní plocha), parc. č. 20/6 (ostatní plocha), parc. č. 21/1 (zahrada), parc. č. 27 (zahrada), parc. č. 29 (zahrada), parc. č. 30/2 (ostatní plocha), parc. č. 31/1 (zahrada), parc. č. 31/2 (zahrada), parc. č. 35 (zahrada), parc. č. 38 (zahrada), parc. č. 39 (zahrada), parc. č. 41/3 (ostatní plocha), parc. č. 41/4 (ostatní plocha), parc. č. 41/5 (ostatní plocha), parc. č. 47/3 (zahrada), parc. č. 76/17, parc. č. 81/2 (orná půda), parc. č. 100/1 (trvalý travní porost), parc. č. 100/10 (trvalý travní porost), parc. č. 100/11 (ostatní plocha), parc. č. 101 (trvalý travní porost), parc. č. 110 (trvalý travní porost), parc. č. 112/1 (trvalý travní porost), parc. č. 112/8 (trvalý travní porost), parc. č. 165/2 (trvalý travní porost), parc. č. 204/4 (trvalý travní porost), parc. č. 204/5 (zahrada), parc. č. 260/2 (zahrada), parc. č. 260/3 (zahrada), parc. č. 261/7 (trvalý travní porost), parc. č. 261/12 (zahrada), parc. č. 261/24 (trvalý travní porost), parc. č. 261/25 (trvalý travní porost), parc. č. 261/27 (trvalý travní porost), parc. č. 261/30 (trvalý travní porost), parc. č. 330/15 (trvalý travní porost), parc. č. 396/2 (ostatní plocha), parc. č. 437/2 (ostatní plocha), parc. č. 449/1 (trvalý travní porost), parc. č. 464/1 (ostatní plocha), parc. č. 466 (ostatní plocha), parc. č. 472 (ostatní plocha), parc. č. 474/2 (ostatní plocha), parc. č. 474/3 (ostatní plocha), parc. č. 482/1 (ostatní plocha), parc. č. 485 (ostatní plocha), parc. č. 487/2 (ostatní plocha), parc. č. 489/1 (ostatní plocha), parc. č. 489/2 (ostatní plocha), parc. č. 489/5 (ostatní plocha), parc. č. 489/6 (ostatní plocha), parc. č. 499 (ostatní plocha), parc. č. 505 (ostatní plocha), parc. č. 506/1 (ostatní plocha), parc. č. 506/3 (ostatní plocha), parc. č. 506/4 (ostatní plocha), parc. č. 506/5 (ostatní plocha), parc. č. 506/6 (ostatní plocha), parc. č. 506/7 (ostatní plocha), parc. č. 506/8 (ostatní plocha), parc. č. 506/11 (ostatní plocha), parc. č. 506/12 (ostatní plocha), parc. č. 506/15 (ostatní plocha), parc. č. 509 (ostatní plocha), parc. č. 510 (ostatní plocha), parc. č. 514 (ostatní plocha), st. p. 10/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 66/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6/2 (ovocný sad), parc. č. 20/1 (zahrada), parc. č. 30/1 (zahrada), parc. č. 30/7 (zahrada), parc. č. 33/2 (ostatní plocha), parc. č. 76/3 (ostatní plocha), parc. č. 100/9 (trvalý travní porost), parc. č. 261/23 (zahrada), parc. č. 261/26 (trvalý travní porost), parc. č. 261/28 (trvalý travní porost), parc. č. 473 (ostatní plocha), parc. č. 474/4 (ostatní plocha), parc. č. 482/4 (ostatní plocha), parc. č. 515 (ostatní plocha), parc. č. 518 (ostatní plocha), st. p. 7/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 11/1 (zahrada), parc. č. 13/2 (trvalý travní porost), parc. č. 13/5 (zahrada), parc. č. 13/7 (zahrada), parc. č. 14 (ostatní plocha), parc. č. 15/2 (ostatní plocha), parc. č. 30/2 (ostatní plocha), parc. č. 41/3 (ostatní plocha), parc. č. 41/4 (ostatní plocha), parc. č. 41/5 (ostatní plocha), parc. č. 81/2 (orná půda), parc. č. 100/10 (trvalý travní porost), parc. č. 100/11 (ostatní plocha), parc. č. 101 (trvalý travní porost), parc. č. 110 (trvalý travní porost), parc. č. 112/1 (trvalý travní porost), parc. č. 165/2 (trvalý travní porost), parc. č. 396/2 (ostatní plocha), parc. č. 437/2 (ostatní plocha), parc. č. 449/1 (trvalý travní porost), parc. č. 464/1 (ostatní plocha), parc. č. 466 (ostatní plocha), parc. č. 472 (ostatní plocha), parc. č. 472 (ostatní plocha), parc. č. 474/3 (ostatní plocha), parc. č. 482/1 (ostatní plocha), parc. č. 482/4 (ostatní plocha), parc. č. 487/2 (ostatní plocha), parc. č. 495 (ostatní plocha), parc. č. 499 (ostatní plocha), parc. č. 505 (ostatní plocha), parc. č. 506/1 (ostatní plocha), parc. č. 506/3 (ostatní plocha), parc. č. 506/4 (ostatní plocha), parc. č. 506/5 (ostatní plocha), parc. č. 506/6 (ostatní plocha), parc. č. 509 (ostatní plocha), parc. č. 514 (ostatní plocha) v katastrálním území Bousín.

- Způsob zastavění:

  - Zařízení distribuční soustavy energetiky - zemní distribuční vedení vysokého a nízkého napětí, telekomunikační vedení energetiky, distribuční trafostanice VN/NN, sloup nízkého napětí.

  - Délka trasy nového kabelového zemního vedení VN je 98 m.

  - Délka trasy nového telekomunikačního vedení energetiky je 98 m.

  - Délka trasy nového kabelového zemního vedení NN je 2053 m.

  - Délka trasy nového kabelového zemního vedení VO je 1341 m.

  - Rozměry kioskové trafostanice s rovnou střechou s mírným spádem střechou jsou 358 x 250 cm, výška trafostanice je 285 cm.

  - Zastavěná plocha trafostanice:			9,69 m2

  - Zastavěná plocha včetně zpevněných ploch:		22,90 m2

SO 01 - Bousín, kabel NN + TS

- Předmětem řešení tohoto stavebního objektu je pokládka nového distribučního kabelového vedení VN, telekomunikačního vedení, výstavba nové kioskové trafostanice a také stavební úprava distribučních rozvodů NN. V rámci stavby bude provedena i rekonstrukce jednotlivých odvodů od kabelových skříní do elektroměrových rozvaděčů odběratelů (hlavní domovní vedení - HDV). Z každé přípojkové skříně, přípojkového pilíře, bude proveden nový odvodní kabel NYY 4 x 10 mm2 do elektroměrového rozvaděče připojované nemovitosti.

- V rámci stavby bude demontována nadzemní přípojka VN AlFe 3 x 50 mm2 od stávajícího příhradového stožáru č. 428 po demontovanou sloupovou trafostanici na pozemku parc. č. 261/7.

- Nově bude stávající příhradový stožár 428 osazen novým svislým úsekovým odpínačem. U tohoto stožáru bude nově zřízeno uzemnění zploštělými ekvipotencionálními kruhy. Ty budou provedeny zemnící páskou FeZn 30 x 4 mm uloženou v zemině ve dvou soustředných zploštělých kruzích. Vnitřní kruh bude větší o 1 m než je kovová základna příhradového stožáru a bude uložen v hloubce 0,6 m. Vnější kruh bude větší o 3 m než je kovová základna příhradového stožáru a bude uložen v hloubce 0,8 m. Oba tyto kruhy budou vzájemně spojeny zemnící páskou FeZn 30 x 4 mm na čtyřech místech.

- Z nového svislého odpínače, který bude osazen na stávajícím příhradovém stožáru č. 428, bude sveden po tomto sloupu, nový kabel VN 3x (NA2XS2Y 1x 240 mm2) do kabelového výkopu. Kabel VN bude k příhradovému stožáru přichyceno pomocí držáku kabelů VN a u země bude kabel VN chránit plastový kabelový kryt. U tohoto stožáru č. 428, v kabelovém výkopu, bude nově osazena trubka HDPE 40 pro nové telekomunikační vedení energetiky. Od tohoto sloupu č. 428 po novou distribuční spínací stanici BETONBAU UF 2536 bude trasa nového kabelu VN a nového telekomunikačního vedení energetiky uložena v jednom výkopu. Kabel VN bude sesvazkováno s telekomunikačním vedením energetiky. Kabel VN bude ukončen v novém rozvaděči VN nové trafostanice BETONBAU UF 2536. Nové telekomunikační vedení energetiky bude ukončeno cca 1 - 1,5 m nad úroveň podlahy naproti rozvaděči VN v místnosti rozvodny VN/NN trafostanice.

- Svazkovaný kabel VN a telekomunikační vedení energetiky bude od stávajícího příhradového stožáru č. 428 uložen v obdělávané půdě v souběhu s nadzemním vedením VN, poté v souběhu s polní komunikací a ve volném terénu až do rozvodny VN/NN novenata, Na StrániNová kiosková trafostanice BETONBAU UF2536 s názvem 1. OBEC (č. 704076) bude postavena na p.č. 261/7.  Trafostanice bude osazena rozvaděčem VN GA 2K 1TS-C, transformátorem o výkonu 160kVA a NN rozvaděčem RST 1099/4835. Tato trafostanice bude osazena rovnou střechou s mírným spádem. Trafostanice bude o rozměrech 2,5 m x 3,6 m x 2,8 m (výška).  Fasáda trafostanice bude šedé barvy. Trafostanice bude dovezena na místo stavby již osazená veškerou vnitřní technologií. Jáma o rozměrech 5,58 x 4,5 x 1,0 m pro novou TS bude vykopána ručně. Před osazením trafostanice bude provedeno uzemnění trafostanice. To bude provedeno zemnící páskou FeZn 30x4 mm. Ta bude uložena v zemině pod samotnou trafostanicí a před trafostanicí (2 ekvipotenciální prahy budou vykopány pod trafostanicí ve vzdálenosti 0,8 a 1,6 m od trafostanice, první práh v hloubce 0,6 m a druhý v hloubce 0,8 m) a dále v kabelovém výkopu v zemině pod pískovým ložem v trase kabelu VN a telekomunikačního vedení energetiky v délce 18 m. Trafostanice bude usazena do štěrkového lože (10 cm šterkodrtě fr. 4-11). Po postavení nové kioskové trafostanice bude kolem této trafostanice vybudován chodník šíře 0,5 m kolem trafostanice a před trafostanicí (přede dveřmi) šíře 1 m. Vzniklá jáma kolem spínací stanice bude zasypána 24 cm stěrkodrtě 0-32. Po zhutnění štěrkodrtě budou po obvodu chodníku osazeny obrubníky do betonu. Po osazení obrubníků bude na štěrkodrť položeno 6 cm štěrkopísku, do kterého bude usazena nová dlažba 50 x 50 cm.

- Z rozvaděče NN nové kioskové trafostanice budou vyvedeny dva nové zemní kabely NN NAYY-J 4 x 150 mm2 a jeden nový zemní kabel NN NAYY-J 4 x 50 mm2 ve společné trase ve volném terénu, překopem polní komunikace a opět ve volném terénu. Kabel NAYY-J 4 x 50 mm2 bude na úrovní RD č. p. 26 přecházet protlakem pod komunikací III. třídy a bude ukončen v novém přípojkovém pilíři SS100 č. 53, který bude osazen na pozemku parc. č. 260/2 do oplocení. Z tohoto pilíře bude vyveden nový zemní kabel HDV NYY 4 x 10 mm2 za oplocením, který bude ukončen ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči osazeným ve fasádě RD č. p. 3.

- Od úrovně přechodu komunikace III. třídy kabelem NAYY-J 4 x 50 mm2 u RD č. p. 26 budou uloženy dva výše uvedené kabely NN  NAYY-J 4 x 150 mm2 ve společné trase ve volném terénu, překopy přes vjezdy a chodníky k jednotlivým RD, překopem přes vjezd nezpevněné komunikace u RD č. p. 37, ve volném terénu a v krajnici nezpevněné komunikace, opět ve volném terénu a překopem štěrkové komunikace a vjezdu před RD č. p. 39. Kabel blíže ke komunikaci bude přecházet protlakem přes komunikaci III. třídy a bude zajišťovat napájení "horní" poloviny obce Bousín. Tento kabel NN bude ukončen v novém rozpojovacím pilíři SR422 č. R108241 u RD č. p. 24. Od místa přechodu komunikace III. třídy u RD č. p. 39 bude vzdálenější kabel NAYY-J 4 x 150 mm2 od komunikace III. třídy (napájející "dolní polovinu obce Bousín) uložen ve volném terénu, překopy přes chodníky k jednotlivým RD, v chodníku před autobusovou zastávkou a opět ve volném terénu, protlakem přes komunikaci III. třídy, ve volném terénu, překopem štěrkové komunikace a ve volném terénu až do nového rozpojovacího pilíře SR542 č. R523501 osazeného před oplocením obchodu na pozemku parc. č. st. 7/1.

- Tento pilíř SR542 bude uzemněn. Uzemnění bude provedeno zemnící páskou FeZn 30x4 mm, která bude uložena v zemině v kabelovém výkopu pod pískovým ložem. Od trafostanice po tento rozpojovací pilíř SR542 č. R523501 bude tento kabel NN smyčkován přes nový přípojkový pilíř SS100 č. 6, který bude osazen do oplocení pozemku parc. č. 489/6 u RD č. p. 41. Dále budou z tohoto kabelu  NAYY-J 4 x 150 mm2 přes T-spojky naspojkovány nové kabely NN NAYY-J 4 x 25 mm2. Tyto kabely budou ukončeny v nových přípojkových skříní SP100 č. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 osazených ve fasádách RD a v jednom novém přípojkovém pilíři SP100 č. 3, který bude osazen na pozemku parc. č. 261/27 před RD č. p. 22

- Z tohoto pilíře SR542 č. R523501 na pozemku parc. č. st. 7/1  budou vyvedeny tři nové zemní kabely NN a jeden nový zemní kabel HDV. Kabel HDV NYY 4 x 10 mm2 bude uložen ve volném terénu a pod oplocením a bude ukončen ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči pro veřejné osvětlení za oplocením.

- První kabel NAYY-J 4 x 25 mm2 bude uložen ve volném terénu podél oplocení a bude ukončen v novém přípojkovém pilíři SS100 č. 13 před budovou na pozemku parc. č. st 7/1.

- Druhý kabel NAYY-J 4 x 95 mm2 bude uložen ve volném terénu, překopem štěrkové komunikace, ve volném terénu, v nezpevněné komunikaci a opět ve volném terénu, překopem přes štěrkový vjezd k RD č. p. 34, v pásu keřů před RD č. p. 28, v chodníku a ve štěrkovém vjezdu k RD č. p. 28 a ve volném terénu. Tento kabel bude ukončen v novém přípojkovém pilíři SS200 č. 12, který bude osazen na rozhraní dvou pozemků parc. č. 13/6 a 13/5. Dále bude z tohoto kabelu  NAYY-J 4 x 95 mm2 přes T-spojku naspojkován nový kabel NN NAYY-J 4 x 25 mm2. Tento kabel bude ukončen v novém přípojkovém pilíři SP100 č. 11, který bude osazen na pozemku parc. č. 13/7 před RD č. p. 34.

- Třetí kabel NN NAYY-J 4 x 150 mm2 bude uložen ve volném terénu podél oplocení, překopem přes vjezd, překopem komunikace, v chodníku, překopem štěrkového vjezdu a protlakem pod místní komunikací k obecním úřadu a dále ve volném terénu. Tento kabel bude ukončen v novém rozpojovacím pilíři SR322 č. R523499, který bude osazen na pozemku parc. č. 509 u RD č. p. 6.

- Od nového rozpojovacího SR542 č. R523501 u obchodu po nový rozpojovací pilíř SR322 č. R523499 u RD č. p. 6 bude tento kabel NN smyčkován přes novou přípojkovou skříň SS100 č. 14 osazenou do fasády obchodu a přes novou přípojkovou skříň SS200 č. 15 osazenou do fasády hostince. Dále bude z tohoto kabelu  NAYY-J 4 x 150 mm2 přes T-spojku naspojkován nový kabel NN NAYY-J 4 x 25 mm2. Tento kabel bude ukončen v nové přípojkové skříní SP100 č. 16 osazené ve fasádě RD č. p. 5.

- Nový rozpojovací pilíř SR322 č. R523499 osazený u RD č. p. 6 bude uzemněn. Uzemnění bude provedeno zemnící páskou FeZn 30x4 mm, která bude uložena v zemině v kabelovém výkopu pod pískovým ložem. Z tohoto pilíře budou vyvedeny dva zemní kabely NN.

- První kabel NAYY-J 4 x 95 mm2 bude uložen ve volném terénu podél RD č. p. 6, překopem komunikace a ve volném terénu. Tento kabel bude smyčkován přes nový přípojkový pilíř SS100 č. 40, který bude osazen do oplocení u RD č. p. 40 a bude ukončen v nové přípojkové skříni SS100 č. 18, která bude osazena do fasády budovy obecního úřadu.

- Druhý kabel NAYY-J 4 x 150 mm2 bude uložen před RD č. p. 6, ve volném terénu, překopem přes vjezd u RD č. p. 7, překopem štěrkové komunikace a ve volném terénu. Tento kabel bude ukončen v novém rozpojovacím pilíři SR322 č. R765993, který bude osazen u RD č. p. 27. Z tohoto kabelu  NAYY-J 4 x 150 mm2 budou přes T-spojky naspojkovány nové kabely NN NAYY-J 4 x 25 mm2, které budou ukončeny v nových přípojkových skříní SP100 č. 19, 20, 21, 22, které budou osazeny ve fasádách RD.

- Nový rozpojovací pilíř SR322 č. R765993 osazený u RD č. p. 27 bude uzemněn. Uzemnění bude provedeno zemnící páskou FeZn 30x4 mm, která bude uložena v zemině v kabelovém výkopu pod pískovým ložem. V tomto pilíři bude ukončen nový zemní kabel NN NAYY-J 4x150 mm2, který napájí "horní" polovinu obce Bousín.

- Dále bude z tohoto pilíře vyveden nový zemní kabel NN NAYY-J 4x150 mm2, který bude ukončen ve stávajícím přípojkovém pilíři SS100 č. 25, který je osazen na pozemku parc. č. 449/1 před hranicí pozemků parc. č. 449/4 a 449/1. Tento kabel bude smyčkován přes nový přípojkový pilíř SS100 č. 24 osazený před RD č. p. 48. Dále bude z tohoto kabelu  NAYY-J 4 x 150 mm2 přes T-spojku naspojkován nový kabel NN NAYY-J 4 x 25 mm2, který bude ukončen v nové přípojkové skříní SP100 č. 23 osazené ve fasádě RD č. p. 27. Tento kabel NAYY-J 4 x 150 mm2  bude uložen ve volném terénu, dvěma protlaky přes místní komunikaci a opět ve volném terénu, v plánovaném vjezdu u plánovaného RD na pozemku parc. č. st. 57 až do stávajícího přípojkového pilíře SS100 osazeného na pozemku parc. č. 449/1 před hranicí pozemků parc. č. 449/4 a 449/1. Stávající kabel NAYY-J 4x150 mm2 od tohoto přípojkového pilíře po betonový sloup č. 57 bude u tohoto sloupu č. 57 odkopán, rozříznut a naspojkován novým kabelem NN NAYY-J 4x150 mm2. Tento kabel NN bude ukončen v novém rozpojovacím pilíři SR542 č. R523500, který bude osazen na pozemku parc. č. 47/3 u RD č. p. 49. Tento kabel NN bude uložen ve volném terénu a v krajnici komunikace, protlakem pod komunikací, ve volném terénu a opět protlakem přes komunikaci až do nového rozpojovacího pilíře SR542 č. R523500.

- Do trasy stávajícího nadzemního vedení NN bude na pozemku parc. č. 47/3 vřazen nový betonový sloup č. 59 JB 10,5m/12kN. Rozměr jámy pro základ sloupu bude 1,0 m x 1,0 m x 2,0 m. Tento sloup bude v jámě vystředěn a obetonován. Usazení sloupu bude provedeno autojeřábem. Nově bude nadzemní vedení od tohoto nového sloupu směrem do obce demontováno (nahrazeno zemními kabely NN). Směrem k hájovně bude provedena stavební úprava nadzemního vedení NN. Z nadzemního vedení NN u sloupu č. 59 bude sveden nový kabel NAYY-J 4 x 150 mm2 po tomto sloupu do kabelového výkopu ve volném terénu. Tento kabel bude ukončen v novém rozpojovacím pilíři SR542 č. R523500. Nadzemní vedení NN bude u sloupu č. 59 osazeno svodiči přepětí. Svodiče přepětí budou připojeny na nové uzemnění. Uzemnění bude provedeno zemnící páskou FeZn 30x4 mm, která bude svedena po tomto sloupu. Dále bude tato zemnící páska uložena v zemině pod pískovým ložem kabelového výkopu a současně bude zatažena při provedení protlaku pod komunikací v celkové délce 20 m.

- Kabel NAYY-J 4 x 150 mm2, který je vyveden z rozvaděče NN nové kioskové trafostanice a který je ukončen v novém rozpojovacím pilíři SR422 č. R108241 u RD č. p. 24 bude od místa protlaku pod komunikací III. třídy uložen překopem v místní komunikaci, ve volném terénu, překopem přes vjezd a opět ve volném terénu.

- Tento pilíř SR422 bude uzemněn. Uzemnění bude provedeno zemnící páskou FeZn 30 x 4 mm, která bude uložena v zemině v kabelovém výkopu pod pískovým ložem v délce 20 m. Z tohoto pilíře budou vyvedeny tři zemní kabely NN.

- První dva kabely, kabel  NAYY-J 4 x 50 mm2 a kabel NAYY-J 4 x 95 mm2 budou uloženy ve společné trase ve volném terénu a překopem přes místní komunikaci. Za komunikací se společná trasa kabelů rozdělí.

- Kabel NAYY-J 4 x 50 mm2 bude obcházet RD č. p. 20 zleva a bude uložen ve volném terénu a v komunikaci. Tento kabel bude smyčkován přes nový přípojkový pilíř SS100 č. 26, který bude osazen do oplocení u RD č. p. 23 a dále bude smyčkován přes nový přípojkový pilíř SS100 č. 27, který bude osazen do oplocení před RD č. p. 33. Kabel bude ukončen v novém přípojkovém pilíři SS100 č. 28 na pozemku parc. č. 204/4 v plánovaném oplocení.

- Kabel NAYY-J 4 x 95 mm2 bude obcházet RD č. p. 20 zprava a bude uložen ve volném terénu, překopem přes chodník a štěrkový vjezd k RD č. p. 20, opět ve volném terénu, překopem přes betonový vjezd u garáže u RD č. p. 29, ve volném terénu, překopem přes chodník k RD č. p. 29 a bude ukončen v novém přípojkovém pilíři SS100 č. 32 pozemku parc. č. 506/11 v plánovaném oplocením. Z tohoto kabelu  NAYY-J 4 x 95 mm2 budou přes T-spojky naspojkovány nové kabely NN NAYY-J 4 x 25 mm2. Ty budou ukončeny v nových přípojkových skříní SP100 č. 29, 30, 31, které budou osazeny ve fasádách RD.

- Třetí kabel NAYY-J 4 x 150 mm2 bude uložen ve společné trase kabelu NAYY-J 4 x 150 mm2 (od trafostanice po nový pilíř SR422 č. R108241 u RD č. p. 24) ve volném terénu, překopem štěrkového vjezdu a překopem místní komunikaci. Před komunikací III. třídy bude tento kabel uložen v samostatné trase překopem části místní komunikace, ve volném terénu, překopem přes nezpevněný vjezd a vjezd z travnatých panelů, opět překopem komunikace, v chodníku, protlakem pod místní komunikací a ve volném terénu až do nového rozpojovacího pilíře SR322 č. R768308 ve volném terénu před hostincem.

- Z tohoto kabelu budou přes T-spojky naspojkovány nové kabely NN NAYY-J 4 x 25 mm2, které budou ukončeny v nových přípojkových skříní SP100 č. 33, 34, které budou osazeny ve fasádách RD a dále které budou ukončeny v nových přípojkových pilířích SP100 č. 35 a č. 36, které budou osazeny do oplocení před RD č. p. 17 a 16.

- Rozpojovací pilíř SR322 č. R768308 před hostincem bude uzemněn. Uzemnění bude provedeno zemnící páskou FeZn 30 x 4 mm, která bude uložena v zemině v kabelovém výkopu pod pískovým ložem v délce 20 m. Z tohoto pilíře budou vyvedeny dva nové zemní kabely NN NAYY-J 4 x 150 mm2.

- První kabel NAYY-J 4 x 150 mm2 bude ukončen v novém rozpojovacím pilíři SR322 č. R765993 u RD č. p. 27. V tomto pilíři dojde ke styku dvou kabelů NN vyvedených z rozvaděče NN nové trafostanice. Tento kabel bude v trase smyčkován přes nový přípojkový pilíř SS100 č. 49, který bude osazen na pozemku parc. č. 39 před RD č. p. 12. Z tohoto kabelu budou přes T-spojky naspojkovány nové kabely NN NAYY-J 4 x 25 mm2. Ty budou ukončeny v nových přípojkových skříní SP100 č. 46, 47, 50, 51, 52, které budou osazeny ve fasádách RD a dále které budou ukončeny v nových přípojkových pilířích SS100 č. 44, 45, 48, které budou osazen do oplocení RD. Tento kabel  NAYY-J 4 x 150 mm2 bude uložen ve volném terénu, překopem štěrkového vjezdu, protlakem přes místní komunikaci, v zelených pásech, překopy přes vjezdy a chodníky k jednotlivým RD a dále protlakem pod místní komunikací a ve volném terénu.

- Druhý kabel NN NAYY-J 4 x 150 mm2 bude uložen ve volném terénu, protlakem přes místní komunikaci, a od křižovatky překopem místní komunikace, v chodníku a ve volném terénu. Tento kabel bude ukončen v novém rozpojovacím pilíři SR322 č. R768309 u oplocení RD č. p. 16.

- Do tohoto pilíře SR322 se přepojí stávající kabel NAYY 4 x 25 mm2, který je ukončen ve stávajícím přípojkovém pilíři SS100 č. 54 na pozemku parc. č. 103.

- Nově bude z tohoto pilíře vyveden nový kabel NN NAYY-J 4 x 150 mm2, který bude uložen překopem štěrkové komunikace, v chodníku a překopem přes vjezdy. Tento kabel bude ukončen v novém rozpojovacím pilíři SR642 č. R768310, který bude osazen do oplocení RD č. p. 60. Z tohoto kabelu budou přes T-spojky naspojkovány nové kabely NN NAYY-J 4 x 25 mm2, které budou ukončeny v nových přípojkových pilířích SP100 37, 38, 39, 40, 41, které budou osazeny do oplocení před RD.

- Rozpojovací pilíř SR642 č. R768310 před RD č. p. 60 bude uzemněn. Uzemnění bude provedeno zemnící páskou FeZn 30 x 4 mm, která bude uložena v zemině v kabelovém výkopu pod pískovým ložem v délce 20 m. Z tohoto pilíře budou vyvedeny dva nové zemní kabely NN NAYY-J 4 x 150 mm2.

- První kabel NAYY-J 4 x 150 mm2 bude uložen v chodníku, ve vjezdech, ve volném terénu, překopy přes polní komunikace. Tento kabel bude smyčkován přes nový přípojkový pilíř SS100 č. 42, který bude osazen na pozemku parc. č. 112/8 do plánovaného oplocení. Kabel bude ukončen v novém přípojkovém pilíři SS100 č. 43, který bude osazen u oplocení u (samoty) RD č. p. 35. Tento přípojkový pilíř bude uzemněn. Uzemnění bude provedeno zemnící páskou FeZn 30 x 4 mm, která bude uložena v zemině v kabelovém výkopu pod pískovým ložem v délce 50 m.

- Druhý kabel NAYY-J 4 x 150 mm2 bude uložen v chodníku, protlakem přes místní komunikaci a bude ukončen v novém přípojkovém pilíři SS100, který bude osazen před oplocením areálu bývalého družstva.

- Přípojkové skříně budou do fasád domů zazděny v minimální výšce spodního okraje skříně 60 cm od země. Za skříně bude uložena tepelná izolace, porušené pásové základové hydroizolace izolace u jednotlivých domů se opraví, fasády domů budou zapraveny do předešlého stavu. Z přípojkových skříní SP100 a SS100 bude vyveden jeden nový kabel NN NYY 4x10 mm2 -  HDV (hlavní domovní vedení) v drážce ve zdi až k jednotlivým elektroměrům.  V případě přípojkových pilířů SS100 osazených do oplocení nebo do předzahrádky před RD bude vyveden kabel NN NYY 4x10 mm2 -  HDV, který bude uložen do výkopu 35 x 80 cm v předzahrádce. V případě přípojkového pilíře SS200 budou vyvedeny dva kabely NN NYY 4x10 mm2, které budou uloženy do výkopu 35 x 80 cm v předzahrádce k jednotlivým elektroměrům. Z rozpojovacího pilíře SR642 č. R768310 osazeného do oplocení u RD č. p. 60 bude vyveden kabel NN NYY 4x10 mm2 -  HDV, který bude uložen do výkopu 35 x 80 cm v předzahrádce. Z rozpojovacího pilíře SR542 č. R523501 osazeného ve volném terénu u RD č. p. 49 bude vyveden kabel NN NYY 4x10 mm2 -  HDV, který bude uložen do výkopu 35 x 80 cm v předzahrádce.

- Až bude provedena kompletní pokládka všech kabelů NN a kabelu VN a bude osazena kiosková trafostanice, bude provedena demontáž přípojky VN pro sloupovou trafostanici  1. Obec (č. 704076). V návaznosti na pokládku nových zemních kabelů NN bude také demontováno nadzemní vedení NN. Nadzemní vedení NN bude demontováno i včetně betonových sloupů, střešníků, zedních konzolí, kotev, vzpěr, skříní a dalšího energetického zařízení, které nebude již po pokládce nových zemních kabelů NN funkční. Stávající kabely NN budou odpojeny a ponechány v zemi bez odkopání. Jedná se o kabel AYKY 3 x 185 x 95 mm2 mezi demontovanou sloupovou trafostanicí a demontovanou rozpojovací skříní SR301 č. R523501 osazené ve fasádě RD č. p. 21, kabel AYKY 3 x 185 x 95 mm2 mezi demontovanou rozpojovací skříní SR301 č. R523501 a demontovanou rozpojovací skříní SV201 č. R523499 osazenou na demontovaném sloupu č. 8, kabel AYKY 4 x 16 mm2 mezi demontovanou rozpojovací skříní SR301 č. R523501 a demontovanou pojistkou skříní SP100 osazenou do fasády RD č. p. 22 a dále o kabel NN AYKY 4 x 16 mm2 mezi demontovanou rozpojovací skříní SR301 č. R523501 a demontovanou pojistkou skříní SP100 osazenou do fasády RD č. p. 26.

SO 02 - Bousín, veřejné osvětlení

- Protože je nutno v rámci stavební úpravy distribučních rozvodů NN demontovat veškeré podpěrné body ve vlastnictví společnosti EG.D, a.s. bude nutné také provést stavební úpravu i vedení veřejného osvětlení. Nově budou rozvody veřejného osvětlení provedeny jako kabelové zemní.

- Ze stávajícího rozvaděče VO umístěného za oplocením u obchodu na pozemku parc. č. 14 budou vyvedeny tři nové zemní kabely VO.

- První kabel VO CYKY 4B x 16mm2  bude ukončen v novém svítidle VO č. 1 před RD č. p. 34. Z tohoto svítidla bude vyveden nový kabel VO CYKY 4B x 16mm2 k novému svítidlu VO č. 2 před RD č. p. 30 a dále nový kabel VO CYKY 4B x 16mm2 protlakem pod komunikací III. třídy a dále v souběhu s komunikací III. třídy až do nového svítidla č. 7 před RD č. p. 39. V trase bude kabel VO smyčkován přes nová svítidla VO č. 3, 4, 5 a 6.

- Ze svítidla VO č. 7 před RD č. p. 39 budou vyvedeny dva nové kabely VO  CYKY 4B x 16mm2.

- První kabel VO bude dále uložen v souběhu s komunikací III. třídy a bude ukončen v novém svítidle VO č. 10 před RD č. p. 25. V trase bude kabel VO smyčkován přes nová svítidla VO č. 8 a 9.

- Druhý kabel VO bude přecházet komunikaci III. třídy protlakem a bude ukončen v novém svítidle VO č. 11 u RD č. p. 24.

- Z tohoto svítidla budou vyvedeny dva nové kabely VO CYKY 4B x 16mm2. Jeden kabel VO bude ukončen v novém svítidle VO č. 17 u RD č. p. 29. V trase bude kabel VO smyčkován přes nové svítidlo VO č. 16. Druhý kabel VO bude ukončen v novém svítidle VO č. 13 u RD č. p. 23. V trase bude kabel VO smyčkován přes nové svítidlo č. 12. Ze svítidla VO č. 13 bude vyveden nový kabel VO CYKY 4B x 16mm2, který se za demontovaným betonovým sloupem NN č. 2 naspojkuje na stávající zemní kabel VO. Nově se u RD č. p. 3 vřadí do trasy stávajícího kabelu VO nové svítidlo VO č. 14, které se napojí na tento stávající kabel VO, který je ukončen ve stávajícím svítidle č. 15.

- Druhý a třetí kabel VO CYKY 4B x 16mm2  z rozvaděče VO budou uloženy ve společné trase za oplocením obchodu, poté přejdou pod oplocením do volného terénu a překopem do komunikace. Kabel VO dále od hostince bude ukončen v novém svítidle VO č. 18 u hostince.

- Z tohoto svítidla budou vyvedeny dva nové kabely VO CYKY 4B x 16mm2. První kabel VO bude ukončen v novém svítidle VO č. 19 před RD č. p. 16 a 17. Druhý kabel VO bude přecházet místní komunikaci a bude ukončen v novém svítidle VO č. 21 u konce oplocení RD č. p. 16. V trase bude kabel VO smyčkován přes nové svítidlo č. 20

- Ze svítidla č. 21 budou vyvedeny dva nové kabely VO CYKY 4B x 16mm2. První kabel VO bude uložen za oplocením RD č. p. 16 a bude ukončen v novém svítidle VO č. 22 před stodolou. Druhý kabel VO bude ukončen v novém svítidle VO č. 30 u (samoty) RD č. p. 35. V trase bude kabel VO smyčkován přes nová svítidla č. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30.

- Třetí kabel VO bude od nového svítidla VO č. 18 před hostincem uložen v samostatné trase a bude ukončen u nového svítidla VO č. 32 před RD č. p. 6. V trase bude kabel VO smyčkován přes nové svítidlo č. 31. Ze svítidla č. 32 budou vyvedeny dva nové kabely VO CYKY 4B x 16mm2. První kabel VO bude ukončen v novém svítidle VO č. 42 u budovy obecního úřadu. V trase bude kabel VO smyčkován přes nové svítidlo č. 41. Druhý kabel VO bude ukončen v novém svítidle VO č. 40 před (samotou) RD č. p. 49. V trase bude kabel VO smyčkován přes nová svítidla č. 33, 34, 35, 36, 37, 38 a 39.

- V rámci stavby budou bez přerušení položeny mezi jednotlivými stožáry nové zemní kabely

- CYKY 4B x 16mm2. Vlastní svítidla budou připojena ze svorkovnice stožáru VO kabelem CYKY 3C x 1,5mm2 přes závitovou pojistku 6A. Mezi svítidly bude v kabelové trase připoložena také zemnící páska FeZn 30/4, která bude připojena přes zemnící svorku k jednotlivým stožárům. V trase vedení VO v souběhu s komunikací III. třídy budou osazeny stožáry J o výšce 7 m. V trase vedení VO v souběhu s polní komunikací k samotě RD č. p. 30 budou osazeny stožáry J o výšce 6 m. V trase vedení VO s místními komunikacemi budou osazeny stožáry J o výšce 5 m. Žárově zinkované ocelové stožáry budou osazeny průchozími nebo odbočovacími svorkovnicemi. Základ pro ocelový stožár VO bude mít minimální rozměry 40x40x90 cm. Stožáry budou osazeny LED svítidly. Svítidla budou osazena na samotný stožár nebo na výložník.

- Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu:

  - Stavba je stavbou veřejné technické infrastruktury a vyžaduje pouze napojení na stávající distribuční rozvody VN. Napojení na stávající rozvody bude provedeno na pozemku p.č. 330/15 v k.ú. Bousín na stávajícím příhradovém stožáru sloupu VN č. 428.

- Stavba bude před svým započetím vytyčena oprávněnou osobou.

- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Stavba bude ohrazena a osvětlena podle předpisů.

- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/20012 Sb., která stanovuje technické požadavky na stavby, tak aby byly zajištěny její požadavky na bezpečnost a vlastnosti či zvláštní požadavky na stavby, požadavky na stavební konstrukce stavby a požadavky na technická zařízení stavby.

- Stavba bude prováděna dodavatelsky: před zahájením stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu jméno (název) a adresu (sídlo) zhotovitele stavby.

- Musí být splněny podmínky Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu odpadového hospodářství, který vydal své vyjádření dne 15.9.2020 pod čj: PVMU 111337/2020 40 spzn: OŽP/2608/2020, a to:

- Dotčené plochy stavbou budou uvedeny do předchozího stavu, veškeré výkopové odpady budou odstraněny.

- Odpady budou tříděny podle jednotlivých komodit odpadů.

- Odpady před jejich odvozem budou zabezpečeny před únikem, aby nebylo znečišťováno okolí stavby.

- Během stavby budou prováděna opatření na snížení prašnosti ze stavební činnosti.

- Odpady, které vzniknou během výše uvedené stavby, je možné předat pouze osobám, které jsou k převzetí daných odpadů oprávněny podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Oprávněnými osobami jsou osoby s uděleným souhlasem Krajského úřadu Olomouckého kraje – ke sběru, výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů. Zajistí investor stavby přímo, nebo prostřednictvím dodavatele stavby.

- Doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou uschovány k pozdější možné kontrole. Za tento doklad není považováno čestné prohlášení od zhotovitele stavby, že odpady zlikvidoval v souladu se zákonem o odpadech.

- Splnit podmínky Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Prostějově ze dne 7.10.2020 spzn: KHSOC/31855/2020, a to:

  - Stavební činnost bude prováděna pouze v denní době a to od 7,00 do 21,00 hod.

- Podle vyjádření, které dne 13.9.2020 pod č.j.: KRPM-99080-2/ČJ-2020-141206 vydalo Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát:

- Křížení státních silnic požadujeme provádět protlakem pod komunikací.

- Křížení místních a účelových komunikací je možné provádět překopem.

- Požadujeme, aby veškeré výkopy byly řádně označeny a zabezpečeny dle zásad a požadavků předpisů o bezpečnosti práce na stavbách.

- Realizací stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu.

- Před započetím stavebních prací požadujeme zaslat k seznámení a odsouhlasení organizaci dopravy na komunikacích dotčených stavbou.

- Musí být splněny podmínky souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) k návrhu trasy dle § 7 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) vydaného Magistrátem města Prostějova, odborem životního prostředí dne 17.9.2020 pod č.j. PVMU 113359/2020 40 Spzn: OŽP 2644/2020/1918, a to:

- Při realizaci stavby dojde k dotčení pozemků, které jsou součástí ZPF a to pozemky v k.ú. Bousín druh pozemků trvalý travní porost a zahrada.

- Investor je povinen nejméně 15 dnů před zahájením využívání zemědělské půdy pro nezemědělské účely tuto skutečnost písemně oznámit orgánu ochrany zem. půdního fondu. V případě nesplnění této podmínky se bude jednat o neoprávněný zábor zem. půdního fondu, za který bude vedeno správní řízení v souladu s ustanovením zákona dle části IX – správní delikty.

- Vzhledem k rozsahu prací a časové náročnosti není nutno žádat o dočasný zábor ze ZPF za předpokladu splnění výše uvedené povinnosti.

- Trasa vedení bude vytyčena, aby nedocházelo k neoprávněným záborům zemědělské půdy.

- Při provádění výkopových prací na zemědělských pozemcích musí být provedena odděleně skrývka kulturních vrstev půdy a zajištěno jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely zpětného rozprostření.

- Výkopové práce budou prováděny na pozemcích především v době vegetačního klidu a po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.

- Práce budou prováděny tak, aby na zem. půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k nejmenším škodám.

- Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a budou sjednány podmínky uvolnění pozemků pro stavbu.

- Pokud by realizace trvala déle než 12 měsíců (včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu), je nutno požádat příslušný orgán ochrany ZPF o dodatečné udělení souhlasu k odnětí pozemků dle § 9 odst. 8 zákona.

- V případě dotčení melioračních zařízení zajistí investor na vlastní náklady jejich následnou funkčnost. Dle předložených podkladů nedojde k dotčení melioračních zařízení.

- Splnit podmínky vyjádření o existenci zařízení DS a souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví EG.D, a.s.,  (bývalé E.ON Distribuce a.s.), ze dne 11.9.2020, zn.: D8610-26069546, a to:

V zájmovém území stavby se nachází:

- nadzemní vedení VN

- distribuční trafostanice VN/NN

- podzemní vedení NN

- nadzemní vedení NN

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle §46 odst. 8) zákona č.458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECD pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN a NN zajistí uvedený pracovník, na uvedeném tel. čísle (Roman Přecechtěl, 54514-3806, roman.precechtel@eon.cz ).

- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN normám.

- Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 333301, PNE 333302, PNE 341050, ČSN EN 50341-1, PNE 330000-1, ČSN EN 50522, ČSN EN 61936-1.

- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

  - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

  - provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

  - u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m

  - u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti na 6 t

- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50110-1.

- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.

- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na uvedené telefonní číslo.

- Při vytýčení trasy i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECD jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

- Musí být splněny a dále trvale plněny podmínky spol CETIN, a.s., jako správce sítě elektronických komunikací, která vydala své vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací dne 18.9.2020 pod č.j.: 753293/20, a to:

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

- Je nutno dodržovat ČSN 736005 při křížení a souběhu vedení NN/VN s trasou SEK CETIN.

- Při křížení požadujeme uložení silového vedení pod telekomunikační trasu a toto pak v místě křížení uložit do vhodné dělené chráničky / betonových žlabů s přesahem min. 0,5 m na každou stranu od krajního kabelu v kynetě.

- Při souběhu SEK s cizím zemničem musí být mezi zemničem a krajním vodičem SEK CETIN v kynetě min. požadovaná vzdálenost 1 m. Při křížení SEK s cizím zemničem bude tento veden min. 0,5 m nad, nebo pod SEK CETIN. V případě že nelze dodržet výše popsané vzdálenosti při souběhu a křížení, je třeba uložit v tomto úseku kabel SEK CETIN do chráničky PE nebo HDPE s řádně utěsněnými konci.

- Při odkrytí telekomunikační trasy je vždy nutno vyzvat POS ke kontrole vedení před záhozem. Až po prokazatelně provedené kontrole (např. zápis do stavebního deníku) je možno provést zához.

- Případné požadavky na úpravu vedení SEK je nutno předem projednat s POS a řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK.

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

(VÝBĚR) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických

komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku.

Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k

umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen

provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím.

Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

- Splnit podmínky GasNet, s.r.o., kterou zastupuje (bývalá) GridServices, s.r.o., která vydala své vyjádření pod zn. 5002220169 dne 1.10.2020, a to:

- V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními a přípojkami:

  - STL plynovody a přípojky

  - Plánovaná výstavba plynárenského zařízení – nutno koordinovat

- Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení PZ, poskytnutý zákres je pouze orientační , v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.

- Při souběhu a křížení inženýrských sítí (VN,NN,VO) a plynárenského zařízení požadujeme dodržet ČSN 736005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

- Při křížení silových kabelů s PZ bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Křížení bude kolmé. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu PZ a plynovodních přípojek bude provedena v souladu s ČSN 73 6005. Přesah betonové chráničky u STL a NTL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu plynovodu.

- V případě křížení zemnící sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:

- Křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60 st.

- Při křížení zemnících pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05 m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m.

- Páska uzemnění bude uložena 0,1 m pod kabelem v hloubce 0,7 m a položena v místě křížení na betonovou dlaždici.

- Uvedená opatření slouží k zamezení vlivu provozu zemnící sítě na plynárenské zařízení a přípojky.

- Křížení a souběh nn kabelů s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.

- Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v OP plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umisťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provozu uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude zpracována PD přeložek PZ. V případě potřeby lze vše nalézt na uvedených www stránkách.

- V zájmovém území stavby se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

- Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z toho důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

- Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

- V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

- Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

- V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001601136 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

- Splnit podmínky správce vodovodní soustavy v majetku Svazku obcí Drahanská vrchovina, který je ve správě Montáže inženýrských sítí, s.r.o., ze dne 11.9.2020 pod zn: 2020315328, a to:

- Při stavbě dojde k vzájemnému kontaktu rozvodné sítě veřejného vodovodu s trasami VN,TS,NN a VO.

- Před zahájením výkopových a stavebních prací je nutné požádat o vytyčení zařízení v naší správě, s následnou kontrolou před záhozem výkopu (viz. uvedený kontakt).

- V místě křížení požadujeme provést sondu k upřesnění hloubky potrubí.

- Při křížení vodovodního řadu s nově budovanými trasami telekomunikačního vedení požadujeme dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005.

- Povrchové zařízení v naší správě (poklopy hydrantů, přípojek, ovládací prvky vodovodu, vytyčovací body atp.) bude po celu dobu výstavby chráněno proti poškození.

- V ochranném pásmu vodovodního řadu provádět výkopové práce ručně.

- Splnit podmínky Obecního úřadu Bousín, ze dne 21.9.2020 pod č.j.,: OU-BOU/30/2020/TME, sp.zn. 280.6, a to:

- Místní komunikace, volný terén, chodníky, vjezdy, obdělávaná půda, zelené pásy, které budou pracemi prováděnými při realizaci připojení narušena, stavebník zajišťuje řádnou údržbu celého připojení.

- Při realizaci nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a úrazu osob.

- Výkopy v zastavěném i nezastavěném území obce musí být řádně zapaženy, dle platných předpisů o bezpečnosti práce na stavbách, dále tak aby nedošlo k pádu chodců do výkopu.

- Případné jiné škody na místní komunikaci vzniklé při provádění prací je povinen odstranit zhotovitel na vlastní náklady.

- Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit případné znečištění na komunikacích a závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti komunikací a uvést komunikace do předchozího stavu.

- Při stavbě musí být materiál ukládán tak, aby neohrožoval bezpečnost osob.

- Přebytečná suť a zemina bude odvezena na řízenou skládku.

- Povrch celé trasy bude pečlivě urovnán. Po ukončení prací budou dotčené pozemky a plochy uvedeny do předchozího stavu, a to nákladem stavebníka akce.

- Všechny práce se povedou dle situačních výkresů (dle schválené projektové dokumentace).

- Stavba nevyžaduje v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona, vydání stavebního povolení ani ohlášení, stavbu lze tedy provést na základě tohoto územního rozhodnutí (po nabytí právní moci).

- Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

- Před započetím užívání stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám, dále zajistí zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy (revize). Dále předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00  Brno (bývalá E.ON Distribuce, a.s.)

Odůvodnění:

Dne 2.11.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení uvedených v žádosti a neshledal nutnost jej upravovat. Vlastnická a případně jiná práva k dotčeným pozemkům a stavbám a pozemkům a stavbám sousedním byla v průběhu řízení ověřována a aktualizována elektronicky dálkovým nahlížením do katastru nemovitostí prostřednictvím přístupu pro registrované uživatele.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Ode dne 18.12.2020, který stavební úřad určil jako nejzazší den pro shromáždění všech podkladů pro vydání rozhodnutí, byla stanovena další lhůta 5 pracovních dní, pro uplatnění práva vyjádřit se před vydáním územního rozhodnutí k podkladům rozhodnutí i ke způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění. Nikdo z účastníků svého práva nevyužil. Po uplynutí této lhůty bylo rozhodnuto ve věci.

Stanoviska dále sdělili, navrhovatel dále předložil:

- Plnou moc k zastupování.

- Vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy ze dne xx, pod č.j.: PVMU 110828/2020 41 Spzn: OD 37/2020:

  - Před započetím zemních výkopových prací dotýkajících se stávajících komunikací je nutné vyžádat povolení k jejich zahájení.

  - Doloženo rozhodnutí o povolení zvláštního užívání, které vydal Magistrát města Prostějova, odbor dopravy dne 15.9.2020 pod Spzn: OD/2188/2020/Tů.

  - Doloženo rozhodnutí o povolení zvláštního užívání, které vydal Obecní úřad Bousín, ze dne 23.9.2020 pod zn: OU-BOU/29/2020/TME, sp.zn. 280.6

- Podmínky správce komunikace, a to Správy silnic Olomouckého kraje, Střediska údržby Jih, která vydala své vyjádření dne 15.4.2020 pod zn: SSOK-JH 6926/2020 byly zezávazněny rozhodnutím o povolení zvláštního užívání.

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. (2) písm. a) stavebního zákona, tj vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

- CETIN a.s., GasNet, s.r.o., Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., EG.D, a.s., Babáčková Lenka, Brablecová Eva, Doseděl Jiří, Dosedělová Helena, Drdúlová Renata, Frýbortová Michaela, Mgr., Ph.D., Grmelová Květoslava, Havlenová Renata, Hudson Lenka, Hurychová Kateřina, Ille Luděk, Illeová Regina, Jančík Josef, Ing., Jančíková Miroslava, Julínek Josef, Ing., Julínková Marie, Kalová Hana, Kalová Olga, Kobliha Zbyněk, Prof.Ing., CSc., Koblihová Jaroslava, Kořízek Kamil, Ing., Kořízková Lenka, Lachman František, Lachman Miroslav, Lachman Zdeněk, Lachmanová Vlasta, Larva Radek, Ing., Larvová Petra, Ing., Lysák Miloslav, Mikita Michal, Minxová Dana, Nerad Jiří, RNDr., Neradová Jarmila, PaedDr., Nor Daniel, Obec Bousín, Pelikán Luděk, Pelikánová Renata, Petržela Ivan, Petrželová Jana, Pořízka Jaroslav, Pořízka Libor, Pořízka Rostislav, Pořízková Elena, Pořízková Helena, Pořízková Jitka, Pořízková Karla, Pospíšil František, Procházka Pavel, Růžička Oldřich, Růžičková Veronika, Sehnalová Eliška, Selucký Radim, Shine Alena, Stara Karel, Šmehlík Josef, Šmehlíková Anna, Šmehlíková Eva, Šoustalová Vlasta, Štefková Marcela, Tmé Libor, Znojilová Marie, Zouharová Dáša, RNDr., Žilka Kamil, Žvátora Miroslav, Žvátora Pavel, Žvátorová Jiřina, Žvátorová Milada, Česká republika, Pernicová Magda, Lachman Zdeněk, Česká republika, Olomoucký kraj, Lysáková Jana, Procházka František, Procházková Pavla, Sekaninová Ludmila, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Expobank CZ a.s., Pořízková Marie, Kubín Filip, Wüstenrot hypoteční banka a.s., Air Bank a.s., Nor Zbyněk, Norová Magdalena, Frýbort František, Frýbortová Dagmar, Znojil Petr, Pořízka Karel, Pořízková Květoslava, Selucká Eva, Česká spořitelna, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. (2) písm. b) stavebního zákona, tj osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

- st. p. 7/2, 10/2, 15, 26, 29/2, 40/1, 47/2, 57, 68/2, 82, 89, 91, 92, 93, 96, 97, parc. č. 1/1, 3, 5, 6/1, 6/2, 8/1, 13/1, 13/4, 13/8, 14, 17, 19, 20/1, 20/3, 20/4, 20/5, 20/7, 20/8, 24, 25, 26, 30/1, 30/3, 30/4, 30/7, 30/9, 30/10, 33/1, 33/2, 33/3, 36, 41/1, 42, 44/2, 45, 46, 47/1, 47/2, 47/4, 71, 72/1, 72/2, 73, 74, 75, 76/3, 76/5, 78/3, 81/3, 81/4, 81/13, 81/24, 96/1, 96/2, 98, 100/9, 102, 103, 107, 109, 112/5, 112/6, 112/7, 113/1, 114/7, 164/1, 164/5, 165/3, 166, 167/3, 170, 171, 173/4, 174, 185, 201, 202/1, 202/2, 204/1, 204/2, 204/3, 204/7, 204/8, 204/9, 205, 221/3, 221/4, 221/5, 237/2, 237/3, 259/1, 260/1, 260/4, 261/8, 261/11, 261/23, 261/26, 261/28, 261/29, 263, 264/1, 264/2, 264/3, 264/5, 264/7, 264/8, 264/10, 264/14, 273/6, 274/1, 274/3, 274/4, 291/3, 295/5, 295/6, 295/9, 295/10, 295/11, 295/13, 295/14, 295/15, 295/16, 295/25, 295/36, 295/37, 295/38, 295/40, 295/41, 295/42, 295/46, 295/47, 302/1, 302/2, 302/3, 302/4, 302/5, 302/6, 302/7, 302/8, 302/10, 302/11, 302/12, 319/6, 319/7, 319/9, 319/10, 330/2, 330/6, 330/8, 330/9, 330/11, 330/12, 330/13, 330/14, 332/2, 336/6, 344/1, 344/2, 344/3, 344/4, 344/6, 344/7, 344/8, 344/9, 344/11, 344/15, 344/17, 344/19, 344/20, 344/22, 344/24, 344/25, 344/26, 344/28, 344/29, 344/30, 364/1, 364/2, 364/3, 365, 371/1, 371/4, 373/2, 374, 376, 382/1, 402/2, 412/3, 412/4, 412/5, 428, 431/1, 431/2, 431/6, 437/1, 437/3, 438, 439, 449/2, 449/3, 449/4, 455, 465, 468, 473, 474/1, 474/4, 475/1, 475/2, 478/1, 478/2, 479, 481/2, 482/3, 482/4, 484, 487/3, 489/3, 489/4, 495, 502/1, 506/2, 506/9, 506/10, 506/13, 506/14, 511, 512, 513, 515, 516/1, 516/2, 517, 518, 519, 520 v katastrálním území Bousín

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost se řízení nezúčastnila, připomínky nevznesla.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad zjistil, že předložená závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy nejsou ve vzájemném nesouladu.

Podmínky týkající se umístění a i provedení stavby (stavba nevyžaduje pro svou realizaci další povolení stavebního úřadu) ze stanovisek a vyjádření zahrnul stavební úřad do podmínek územního rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil podanou žádost o územní rozhodnutí, zjistil, že splňuje obecné požadavky dle ust. § 37 správního řádu, z žádosti je patrné o co stavebník žádá, čeho se domáhá a jasně v ní označil účastníky řízení. Ve smyslu ustanovení § 86 stavebního zákona stavebník k žádosti přiložil všechny zákonem požadované přílohy.

Podle ustanovení § 86 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad zjišťoval, zda podání obsahuje všechny zákonné náležitosti a došel k závěru, že ano. Žádost je podána na předepsaném formuláři v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, předložená stavebnímu úřadu je úplná a přehledná, odpovídá svým rozsah vyhlášce a obsah jednotlivých částí je přizpůsoben druhu a významu stavby, současně je vypracována v souladu s technickými požadavky na stavby podle vyhl.č. 268/2009 Sb.

Stavební úřad při zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vycházel a hodnotil je ve správním řízení jako důkazy.

Stavební úřad posuzoval v řízení, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky ustanovení § 90 stavebního zákona:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území – území je využíváno především k bydlení a případně k rekreaci, je přiměřeně k možnostem vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury touto infrastrukturou vybaveno, realizací záměru dojde k modernizaci sítě NN a VN, které je nezbytné pro užívání objektů tohoto druhu s přihlédnutím k dnešním požadavkům,

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – zpracovatel projektové dokumentace se během svého návrhu zabýval možnými řešeními, že všech možných řešení se mu jevilo jako nejlepší a nejekonomičtější právě zvolené řešení, které respektuje stávající technickou infrastrukturu,

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů – rozpor nebyl zjištěn, požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do rozhodnutí, záměr z hlediska svého malého rozsahu nevyžaduje zvláštní opatření.

A jelikož stavební úřad také hájí veřejný zájem, zabýval se také ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad v řízení dbal na to, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu. Stavební úřad v souvislosti s řízením poskytoval účastníkům řízení přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech.

Stavební úřad má k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, a to nejen ze strany některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním řízení, ale ani z pohledu svého posuzování, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.

Stavební úřad si je vědom, že i přesto, že jsou splněny všechny právní předpisy a umístěním stavby nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, může po dobu výstavby dojít ze strany účastníků řízení, k vnímání předmětné stavby jako zdroje určitého obtěžování nad míru stávající či obvyklou.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části rozhodnutí uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u stavebního úřadu Městského úřadu Plumlov. O odvolání rozhodne Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Souhlasy vlastníků dotčených pozemků pro účel vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby nebyly v souladu s ustanovením §184a odst. 3 stavebního zákona vyžadovány, protože pro záměr stavebníka je možno vyvlastnit (podle energetického zákona).

Práva plynoucí stavebníkovi z budoucího územního rozhodnutí, tedy rozhodnutí o umístění stavby, se týkají pouze umístění stavby. Neznamená to však, že stavebník veřejně prospěšné stavby, pro kterou lze pozemek nebo stavbu vyvlastnit, může začít realizovat stavbu jen na základě získaného veřejnoprávního titulu, kterým je právě toto územní rozhodnutí. Pro realizaci stavby je totiž nezbytné, aby stavebník uzavřel s vlastníkem pozemku (nemovitosti) dohodu, na jejímž základě získá věcné právo k cizímu pozemku (služebnost inženýrské sítě).

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i. anebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Michaela C h y t r á č k o v á

pověřena vedením stavebního úřadu, oprávněná úřední osoba, otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 18 odst. 12 ve výši 500 Kč, celkem 1500 Kč byl zaplacen dne 20.11.2020.

Obdrží:

na vývěsku

Obecní úřad Bousín, na úřední desku, IDDS: kiva8q3
Městský úřad Plumlov, na úřední desku, Rudé armády č.p. 302, 798 03  Plumlov

účastníci – doručenky (podle § 85 odst. 1, písm. a) a b) stavebního zákona, tedy žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dále podle odst. 2, písm. a) tedy vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě)

účastníci (doručenky)
ENERGY PROJECT, s.r.o., IDDS: 2v63865
	zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00  Brno
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
	zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01  Ústí nad Labem
Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., IDDS: bgfnhza
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
Babáčková Lenka, Vlnitá č.p. 433/15, Slatina, 627 00  Brno 27
Brablecová Eva, Bousín č.p. 57, 798 61  Drahany
Doseděl Jiří, Bousín č.p. 34, 798 61  Drahany
Dosedělová Helena, Bousín č.p. 34, 798 61  Drahany
Drdúlová Renata, Na Stráni č.p. 867/30, Předměstí, 571 01  Moravská Třebová 1
Frýbortová Michaela, Mgr., Ph.D., Bousín č.p. 3, 798 61  Drahany
Grmelová Květoslava, Bousín č.p. 10, 798 61  Drahany
Havlenová Renata, Bousín č.p. 36, 798 61  Drahany
Hudson Lenka, Janského č.p. 427/14, Povel, 779 00  Olomouc 9
Hurychová Kateřina, Komenského č.p. 556, 664 01  Bílovice nad Svitavou
Ille Luděk, Josefy Faimonové č.p. 2238/24, Líšeň, 628 00  Brno 28
Illeová Regina, Josefy Faimonové č.p. 2238/24, Líšeň, 628 00  Brno 28
Jančík Josef, Ing., Okružní č.p. 3831/173, 796 01  Prostějov 1
Jančíková Miroslava, Okružní č.p. 3831/173, 796 01  Prostějov 1
Julínek Josef, Ing., Bousín č.p. 40, 798 61  Drahany
Julínková Marie, Bousín č.p. 40, 798 61  Drahany
Kalová Hana, Molenburk č.p. 173, Vysočany, 679 13  Sloup v Moravském Krasu
Kalová Olga, Bousín č.p. 18, 798 61  Drahany
Kobliha Zbyněk, Prof.Ing., CSc., Sídliště Osvobození č.p. 618/5, Dědice, 682 01  Vyškov 1
Koblihová Jaroslava, Sídliště Osvobození č.p. 618/5, Dědice, 682 01  Vyškov 1
Kořízek Kamil, Ing., IDDS: rdnviyd
Kořízková Lenka, Komenského č.p. 600, 664 42  Modřice
Lachman František, Bousín č.p. 23, 798 61  Drahany
Lachman Miroslav, Bousín č.p. 28, 798 61  Drahany
Lachman Zdeněk, Bousín č.p. 28, 798 61  Drahany
Lachmanová Vlasta, Bousín č.p. 23, 798 61  Drahany
Larva Radek, Ing., Na blatech č.p. 358/58, Domamyslice, 796 04  Prostějov 4
Larvová Petra, Ing., Na blatech č.p. 358/58, Domamyslice, 796 04  Prostějov 4
Lysák Miloslav, Bousín č.p. 53, 798 61  Drahany
Mikita Michal, Bousín č.p. 17, 798 61  Drahany
Minxová Dana, Bousín č.p. 5, 798 61  Drahany
Nerad Jiří, RNDr., Antonína Slavíčka č.p. 3938/7, 796 04  Prostějov 4
Neradová Jarmila, PaedDr., Antonína Slavíčka č.p. 3938/7, 796 04  Prostějov 4
Nor Daniel, Husitská č.p. 363/12, Vrahovice, 798 11  Prostějov 6
Obec Bousín, IDDS: kiva8q3
Pelikán Luděk, Bořetická č.p. 4099/13, Židenice, 628 00  Brno 28
Pelikánová Renata, Bořetická č.p. 4099/13, Židenice, 628 00  Brno 28
Petržela Ivan, Bousín č.p. 7, 798 61  Drahany
Petrželová Jana, Bousín č.p. 7, 798 61  Drahany
Pořízka Jaroslav, Bousín č.p. 25, 798 61  Drahany
Pořízka Libor, Bousín č.p. 26, 798 61  Drahany
Pořízka Rostislav, Bousín č.p. 9, 798 61  Drahany
Pořízková Elena, Jakoubka ze Stříbra č.p. 434/50, Nové Sady, 779 00  Olomouc 9
Pořízková Helena, Bousín č.p. 25, 798 61  Drahany
Pořízková Jitka, Bousín č.p. 9, 798 61  Drahany
Pořízková Karla, Bousín č.p. 60, 798 61  Drahany
Pospíšil František, Bousín č.p. 20, 798 61  Drahany
Procházka Pavel, Viniční č.p. 2358/30, Židenice, 615 00  Brno 15
Růžička Oldřich, Drahany č.p. 204, 798 61  Drahany
Růžičková Veronika, Bousín č.p. 16, 798 61  Drahany
Sehnalová Eliška, Bousín č.p. 13, 798 61  Drahany
Selucký Radim, Krumsín č.p. 37, 798 03  Plumlov
Shine Alena, Bousín č.p. 13, 798 61  Drahany
Stara Karel, Wolkerova č.p. 1423/3, 680 01  Boskovice
Šmehlík Josef, Bousín č.p. 22, 798 61  Drahany
Šmehlíková Anna, Bousín č.p. 22, 798 61  Drahany
Šmehlíková Eva, Bousín č.p. 22, 798 61  Drahany
Šoustalová Vlasta, Bousín č.p. 55, 798 61  Drahany
Štefková Marcela, Bousín č.p. 19, 798 61  Drahany
Tmé Libor, IDDS: 7zda22i
Znojilová Marie, Bousín č.p. 59, 798 61  Drahany
Zouharová Dáša, RNDr., Podomí č.p. 22, 683 04  Drnovice
Žilka Kamil, Bousín č.p. 33, 798 61  Drahany
Žvátora Miroslav, Bousín č.p. 30, 798 61  Drahany
Žvátora Pavel, Rudé armády č.p. 300, 798 03  Plumlov
Žvátorová Jiřina, Rudé armády č.p. 300, 798 03  Plumlov
Žvátorová Milada, Bousín č.p. 30, 798 61  Drahany
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Plumlov, IDDS: bjds93z
	zastoupení pro: Česká republika
Pernicová Magda, Bousín č.p. 49, 798 61  Drahany
Lachman Zdeněk, Bousín č.p. 28, 798 61  Drahany
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
	zastoupení pro: Česká republika
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
	zastoupení pro: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00  Olomouc
Lysáková Jana, Bousín č.p. 53, 798 61  Drahany
Procházka František, Bousín č.p. 29, 798 61  Drahany
Procházková Pavla, Bousín č.p. 29, 798 61  Drahany
Sekaninová Ludmila, Bousín č.p. 19, 798 61  Drahany
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2
Expobank CZ a.s., IDDS: 8zuewv8
Pořízková Marie, Bousín č.p. 12, 798 61  Drahany
Kubín Filip, K Sibřině č.p. 190/2, Praha 9-Koloděje, 190 16  Praha 916
Wüstenrot hypoteční banka a.s., IDDS: vjtg3cb
Air Bank a.s., IDDS: u7sk5zf
Nor Zbyněk, J. V. Myslbeka č.p. 4283/19, 796 04  Prostějov 4
Norová Magdalena, J. V. Myslbeka č.p. 4283/19, 796 04  Prostějov 4
Frýbort František, U kapličky č.p. 814/29, Nové Sady, 779 00  Olomouc 9
Frýbortová Dagmar, Bousín č.p. 3, 798 61  Drahany
Znojil Petr, Bousín č.p. 59, 798 61  Drahany
Pořízka Karel, Bousín č.p. 60, 798 61  Drahany
Pořízková Květoslava, Bousín č.p. 60, 798 61  Drahany
Selucká Eva, Bousín č.p. 21, 798 61  Drahany
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IDDS: f6qr5pb

účastníci – veřejnou vyhláškou (podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, doručování dle § 87 stavebního zákona v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu, tedy osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

st. p. 7/2, 10/2, 15, 26, 29/2, 40/1, 47/2, 57, 68/2, 82, 89, 91, 92, 93, 96, 97, parc. č. 1/1, 3, 5, 6/1, 6/2, 8/1, 13/1, 13/4, 13/8, 14, 17, 19, 20/1, 20/3, 20/4, 20/5, 20/7, 20/8, 24, 25, 26, 30/1, 30/3, 30/4, 30/7, 30/9, 30/10, 33/1, 33/2, 33/3, 36, 41/1, 42, 44/2, 45, 46, 47/1, 47/2, 47/4, 71, 72/1, 72/2, 73, 74, 75, 76/3, 76/5, 78/3, 81/3, 81/4, 81/13, 81/24, 96/1, 96/2, 98, 100/9, 102, 103, 107, 109, 112/5, 112/6, 112/7, 113/1, 114/7, 164/1, 164/5, 165/3, 166, 167/3, 170, 171, 173/4, 174, 185, 201, 202/1, 202/2, 204/1, 204/2, 204/3, 204/7, 204/8, 204/9, 205, 221/3, 221/4, 221/5, 237/2, 237/3, 259/1, 260/1, 260/4, 261/8, 261/11, 261/23, 261/26, 261/28, 261/29, 263, 264/1, 264/2, 264/3, 264/5, 264/7, 264/8, 264/10, 264/14, 273/6, 274/1, 274/3, 274/4, 291/3, 295/5, 295/6, 295/9, 295/10, 295/11, 295/13, 295/14, 295/15, 295/16, 295/25, 295/36, 295/37, 295/38, 295/40, 295/41, 295/42, 295/46, 295/47, 302/1, 302/2, 302/3, 302/4, 302/5, 302/6, 302/7, 302/8, 302/10, 302/11, 302/12, 319/6, 319/7, 319/9, 319/10, 330/2, 330/6, 330/8, 330/9, 330/11, 330/12, 330/13, 330/14, 332/2, 336/6, 344/1, 344/2, 344/3, 344/4, 344/6, 344/7, 344/8, 344/9, 344/11, 344/15, 344/17, 344/19, 344/20, 344/22, 344/24, 344/25, 344/26, 344/28, 344/29, 344/30, 364/1, 364/2, 364/3, 365, 371/1, 371/4, 373/2, 374, 376, 382/1, 402/2, 412/3, 412/4, 412/5, 428, 431/1, 431/2, 431/6, 437/1, 437/3, 438, 439, 449/2, 449/3, 449/4, 455, 465, 468, 473, 474/1, 474/4, 475/1, 475/2, 478/1, 478/2, 479, 481/2, 482/3, 482/4, 484, 487/3, 489/3, 489/4, 495, 502/1, 506/2, 506/9, 506/10, 506/13, 506/14, 511, 512, 513, 515, 516/1, 516/2, 517, 518, 519, 520 v katastrálním území Bousín

dotčené orgány (doručenky)
Magistrát města Prostějova, odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územního plánování, IDDS: mrtbrkb
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, IDDS: mrtbrkb
Magistrát města Prostějova, odbor dopravy, IDDS: mrtbrkb
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6
Obecní úřad Bousín, IDDS: kiva8q3
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov, IDDS: 7zyai4b

ostatní – veřejnou vyhláškou (na vědomí – demontáž, jiný)
Doležalová Basilie, Havanská č.p. 2813/11, 390 05  Tábor 5
AGRO Rozstání, družstvo, IDDS: 79gjuq8
Fajt Dalibor, Čechovická č.p. 316/6, Čechovice, 796 04  Prostějov 4
Lamata Libor, Fričova č.p. 518/1, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25
Lamatová Petra, Nová Pasířská č.p. 3998/33, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
ARALAGRIS s.r.o., IDDS: m3mrxx3
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

účastníci doručení veřejnou vyhláškou

doručování podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů / právním nástupcům po zemřelých, tedy osobám, které nejsou známy a jimž se prokazatelně nedaří doručovat, přičemž se jedná o účastníka řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, konkrétně osobu, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, konkrétně vlastník sousedních pozemků uvedený na LV 43 v k.ú. Bousín, Šoustal Stanislav, Bousín č.p. 55, 798 61  Drahany

Vyvěšeno dne:__________________  				Sejmuto dne:__________________

Razítko, podpis:						Razítko, podpis:

Toto rozhodnutí musí být bezodkladně po jeho doručení správnímu orgánu vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Plumlov a Obecního úřadu Bousín. Na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Po uplynutí výše stanovené lhůty a vyznačení dne vyvěšení a sejmutí, bude rozhodnutí vráceno zpět Městskému úřadu Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu.

Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Toto oznámení musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vypraveno dne: 25.1.2021