M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

| Sp.zn.: Č.j. : | Výst./00691/10/2 02764/10 |  | Plumlov, dne 26.10.2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyřizuje: | Ing. Pavlína Greplová |  |  |  |

Tělovýchovná jednota Sokol Protivanov,  Sokolská 198, 798 48  Protivanov

# ROZHODNUTÍ

# ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 10.3.2010 podala

Tělovýchovná jednota Sokol Protivanov,  IČ 16367880, Sokolská 198, 798 48  Protivanov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

přístavba a stavební úpravy  sokolovny v Protivanově
Protivanov, Sokolská č.p. 198

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 41/1, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,  41/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,  parc. č. 39, druh pozemku ostatní plocha, 41/3, druh pozemku ostatní plocha , 1152/1, druh pozemku ostatní plocha , 1656 , druh pozemku zahrada, v katastrálním území Protivanov.

Popis stavby a jejího umístění :

I.etapa stavby obsahuje:

         přízemní podsklepenou přístavbu  k jižnímu průčelí stávající budovy sokolovny členitého půdorysu na pozemku p.č.39 v k.ú. Protivanov .  Rozměry - západní část 4 m x 7,43 m, střední část 3,815 m x 13,6 m, východní část 4 m x 7,43 m. Výška 6,15 m od úrovně podlahy hlavního sálu v přízemí sokolovny, t.j.679,47 m.n.m..

         přístavbu venkovního vstupního schodiště a rampy ke vstupu přístavby k jižnímu průčelí stávající sokolovny  na pozemku p.č. 39 v k.ú. Protivanov ve vzdálenosti 3,38 m od prodloužení stávající východní obvodové zdi sokolovny . Rozměry schodiště 4,15 m x 3,2 m, rozměry rampy 7,65 m x 1,2 m.

         dvoupodlažní přístavbu s venkovní terasou  k severní obvodové zdi stávající budovy sokolovny v Protivanově   na pozemku p.č. 39 v k.ú. Protivanov, přístavba umístěná ve vzdálenosti 5 m od rohu stávající západní a severní obvodové zdi sokolovny. Rozměry 8 m x  22,485 m, výška 5,55 m od úrovně podlahy hlavního sálu v přízemí sokolovny, t.j. 678,87 m.n.m..

         přeložku optického telekomunikačního kabelu  vedenou pozemkem p.č. 39 v k.ú. Protivanov mimo přístavbu  při jižní obvodové zdi sokolovny od západní hranice pozemku p.č.39 v k.ú. Protivanov k východní hranici tohoto pozemku v blízkosti jižní hranice tohoto pozemku. Délka přeložky 28,2 m.

         přeložku metalického telekomunikačního kabelu  napojenou na stávající vedení  na pozemku p.č. 39 v k.ú. Protivanov v blízkosti západní hranice tohoto pozemku v úrovni pozemku 844/12 v k.ú. Protivanov a odtud vedenou pozemkem p.č. 39 podél jeho západní,  severní a východní hranice a dále pozemkem p.č. 1656 v k.ú. Protivanov, kde bude při jihozápadní hranici přeložka napojena na stávající trasu. Délka přeložky 85,5 m.

         přeložku jednotného splaškového řadu z trub PVC KG DN400 SN8  vedenou od stávající šachty Š6AM na pozemku p.č. 1152/1 v k.ú. Protivanov v úrovni pozemku p.č. 844/12 v k.ú. Protivanov  tímto pozemkem podél východní hranice tohoto pozemku  a dále pozemkem p.č. 39 podél jeho severní a východní hranice a dále  pozemkem st.p.41/1 a p.č. 1656  v k.ú. Protivanov, přeložka bude napojena na stávající trasu v nové šachtě (ŠN4) umístěné na pozemku st.p.41/4 v blízkosti východní hranice pozemku p.č. 1656 v k.ú. Protivanov. V místech změny směru přeložky budou osazeny šachty. Délka přeložky 95,2 m.

         jednotnou kanalizační přípojku z trub PVC KG 150 SN8 v místě přeloženého jednotného kanalizačního řadu DN400 vedeného od nové šachty (ŠN5) osazené na pozemku p.č.39 v k.ú. Protivanov a napojeného do nové šachty ŠN4 umístěné na pozemku st.p.41/4 v blízkosti východní hranice pozemku p.č. 1656 v k.ú. Protivanov. Délka 20 m.

         přeložku vodovodního řadu  z trub HDPE 100 SDR 11, průměr 110 . Přeložka bude napojena na stávající vodovodní řad PVC 110 (ozn.1.1) na pozemku na pozemku p.č. 1152/1 v úrovni pozemku st.p.236 v k.ú. Protivanov a odtud bude vedena pozemkem p.č. 39 v k.ú. Protivanov podél jeho severní a východní hranice a dále pozemkem p.č. st.p.41/1 a 1656 v k.ú. Protivanov. Napojena bude na pozemku st.p.41/1 v k.ú. Protivanov na stávající vodovodní řad (ozn. 4) v blízkosti východní hranice pozemku p.č. 1656 v k.ú. Protivanov. Délka přeložky 64 m.

         STL přípojku plynu z trub PE 100 32 x 3 SDR 11 vedenou napojení na plynovodní řad na pozemku p.č. 1152/1 v k.ú. Protivanov v úrovni přibližně severní hranice pozemku st.p.238 v k.ú. Protivanov vedenou pozemky p.č. 1152/1 a 39 kolmo k prodloužení západní hranice pozemku st.p. 41/3 v k.ú. Protivanov a ukončenou v plynoměrové skříni osazené ve fasádě přístavby sokolovny. Délka přípojky 11,5 m.

         vodovodní přípojku z trub HDPE 100 SDR 11 90 x 8,2  vedenou od napojení na stávající vodovodní řad na pozemku p.č. 1152/1 v k.ú. Protivanov v úrovni pozemku p.č. 844/12 v k.ú. Protivanov a odtud pozemkem p.č. 1152/1 a 39 v k.ú. Protivanov  kolmo k prodloužení západní hranice pozemku st.p. 41/3 v k.ú. Protivanov do přístavby sokolovny. Délka přípojky 8 m.

         přeložku přípojky NN zemním kabelem AYKY 4B 3x185+95 mm2 vedenou od stávajícího kabelu přípojky NN pozemkem p.č. 39 v k.ú. Protivanov v úrovni pozemku p.č.  st.p. 237 v k.)ú. Protivanov  kolmo k prodloužení západní hranice pozemku st.p. 41/3 v k.ú. Protivanov do přístavby sokolovny, kde bude ukončena v nové skříni SR3 . Délka přípojky 4 m.

         tři vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku p.č. 1656 v k.ú. Protivanov, průměr vrtu 120 mm, hloubka 150 m. Osy vrtů umístěny na pozemku p.č. 1656 v k.ú. Protivanov ve vzdálenosti 3 m od východní obvodové zdi stavby sokolovny na pozemku st.p.41/3 v k.ú. Protivanov a současně první vrt v prodloužení severní hranice pozemku st.p.41/3 v k.ú. Protivanov, druhý vrt ve vzdálenosti 6 m a třetí vrt ve vzdálenosti 12 m od prodloužení této hranice.

         zpevněné plochy parkovacích stání na pozemku p.č. 41/5, 41/3, 41/1, 1656, st.p. 41/3 v k.ú. Protivanov, celkem 18 stání každé rozměru 2,3 m x 5 m a 3x parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace každé  rozměru 3,5 m x 5 m. Celková plocha 225 m2.

II. etapa stavby obsahuje.

         dvoupodlažní přístavbu k severní obvodové zdi přístavby z I. etapy stavby umístěnou na pozemku p.č.39 v k.ú. Protivanov ve vzdálenosti 8 m od severní obvodové zdi  stávající budovy sokolovny ( t.j. 8 m od severní hranice pozemku st.p. 41/3 v k.ú. Protivanov) a současně ve vzdálenosti 1,785 m od prodloužení západní obvodové zdi stávající sokolovny. Přístavba je tvaru obdélníka s předsazeným schodištěm při východní obvodové zdi. Rozměry  hlavní budovy přístavby 22,7 m x 22,2 m, , výška 5,85 m od úrovně podlahy hlavního sálu v přízemí sokolovny, t.j.679,17 m.n.m.,   rozměr schodiště 5 m x 3,2 m, výška 6,8 m od úrovně podlahy hlavního sálu v přízemí sokolovny, t.j.680,12 m.n.m..

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

-            Pozemky v k.ú. Protivanov přímo dotčené umístěním stavby.

Objekty  přeložka jednotného splaškového řadu, přeložka vodovodního řadu  a tři vrty pro tepelné čerpadlo jsou podle § 117 odst. 1 stavebního zákona  nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení.

Podmínky pro umístění stavby:

1.       Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 41/1, 41/3, parc. č. 39, 41/3, 1152/1, 1656 v katastrálním území Protivanov podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. František Skřípský, ČKAIT 1001717.

2.       Způsob zastavění:

         I. etapa

         přízemní podsklepená přístavba  k jižnímu průčelí stávající budovy sokolovny členitého půdorysu na pozemku p.č.39 v k.ú. Protivanov .  Rozměry - západní část 4 m x 7,43 m, střední část 3,815 m x 13,6 m, východní část 4 m x 7,43 m. Výška 6,15 m od úrovně podlahy hlavního sálu v přízemí sokolovny, t.j.679,47 m.n.m..

         přístavba venkovního vstupního schodiště a rampy ke vstupu přístavby k jižnímu průčelí stávající sokolovny  na pozemku p.č. 39 v k.ú. Protivanov ve vzdálenosti 3,38 m od prodloužení stávající východní obvodové zdi sokolovny . Rozměry schodiště 4,15 m x 3,2 m, rozměry rampy 7,65 m x 1,2 m.

         dvoupodlažní přístavba s venkovní terasou  k severní obvodové zdi stávající budovy sokolovny v Protivanově   na pozemku p.č. 39 v k.ú. Protivanov, přístavba umístěná ve vzdálenosti 5 m od rohu stávající západní a severní obvodové zdi sokolovny. Rozměry 8 m x  22,485 m, výška 5,55 m od úrovně podlahy hlavního sálu v přízemí sokolovny, t.j. 678,87 m.n.m..

         přeložka optického telekomunikačního kabelu  vedená pozemkem p.č. 39 v k.ú. Protivanov mimo přístavbu  při jižní obvodové zdi sokolovny od západní hranice pozemku p.č.39 v k.ú. Protivanov k východní hranici tohoto pozemku v blízkosti jižní hranice tohoto pozemku. Délka přeložky 28,2 m.

         přeložka metalického telekomunikačního kabelu  napojená na stávající vedení  na pozemku p.č. 39 v k.ú. Protivanov v blízkosti západní hranice tohoto pozemku v úrovni pozemku 844/12 v k.ú. Protivanov a odtud vedená pozemkem p.č. 39 podél jeho západní,  severní a východní hranice a dále pozemkem p.č. 1656 v k.ú. Protivanov, kde bude při jihozápadní hranici přeložka napojena na stávající trasu. Délka přeložky 85,5 m.

         přeložka jednotného splaškového řadu z trub PVC KG DN400 SN8  vedená od stávající šachty Š6AM na pozemku p.č. 1152/1 v k.ú. Protivanov v úrovni pozemku p.č. 844/12 v k.ú. Protivanov  tímto pozemkem podél východní hranice tohoto pozemku  a dále pozemkem p.č. 39 podél jeho severní a východní hranice a dále  pozemkem st.p.41/1 a p.č. 1656  v k.ú. Protivanov, přeložka bude napojena na stávající trasu v nové šachtě (ŠN4) umístěné na pozemku st.p.41/4 v blízkosti východní hranice pozemku p.č. 1656 v k.ú. Protivanov. V místech změny směru přeložky budou osazeny šachty. Délka přeložky 95,2 m.

         jednotná kanalizační přípojka z trub PVC KG 150 SN8 v místě přeloženého jednotného kanalizačního řadu DN400 vedeného od nové šachty (ŠN5) osazené na pozemku p.č.39 v k.ú. Protivanov a napojeného do nové šachty ŠN4 umístěné na pozemku st.p.41/4 v blízkosti východní hranice pozemku p.č. 1656 v k.ú. Protivanov. Délka 20 m.

         přeložka vodovodního řadu  z trub HDPE 100 SDR 11, průměr 110 . Přeložka bude napojena na stávající vodovodní řad PVC 110 (ozn.1.1) na pozemku na pozemku p.č. 1152/1 v úrovni pozemku st.p.236 v k.ú. Protivanov a odtud bude vedena pozemkem p.č. 39 v k.ú. Protivanov podél jeho severní a východní hranice a dále pozemkem p.č. st.p.41/1 a 1656 v k.ú. Protivanov. Napojena bude na pozemku st.p.41/1 v k.ú. Protivanov na stávající vodovodní řad (ozn. 4) v blízkosti východní hranice pozemku p.č. 1656 v k.ú. Protivanov. Délka přeložky 64 m.

         STL přípojka plynu z trub PE 100 32 x 3 SDR 11 vedená od napojení na plynovodní řad na pozemku p.č. 1152/1 v k.ú. Protivanov v úrovni přibližně severní hranice pozemku st.p.238 v k.ú. Protivanov vedená pozemky p.č. 1152/1 a 39 kolmo k prodloužení západní hranice pozemku st.p. 41/3 v k.ú. Protivanov a ukončená v plynoměrové skříni osazené ve fasádě přístavby sokolovny. Délka přípojky 11,5 m.

         vodovodní přípojka z trub HDPE 100 SDR 11 90 x 8,2  vedená od napojení na stávající vodovodní řad na pozemku p.č. 1152/1 v k.ú. Protivanov v úrovni pozemku p.č. 844/12 v k.ú. Protivanov a odtud pozemkem p.č. 1152/1 a 39 v k.ú. Protivanov  kolmo k prodloužení západní hranice pozemku st.p. 41/3 v k.ú. Protivanov do přístavby sokolovny. Délka přípojky 8 m.

         přeložka přípojky NN zemním kabelem AYKY 4B 3x185+95 mm2 vedená od stávajícího kabelu přípojky NN pozemkem p.č. 39 v k.ú. Protivanov v úrovni pozemku p.č.  st.p. 237 v k.)ú. Protivanov  kolmo k prodloužení západní hranice pozemku st.p. 41/3 v k.ú. Protivanov do přístavby sokolovny, kde bude ukončena v nové skříni SR3 . Délka přípojky 4 m.

         tři vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku p.č. 1656 v k.ú. Protivanov, průměr vrtu 120 mm, hloubka 150 m. Osy vrtů umístěny na pozemku p.č. 1656 v k.ú. Protivanov ve vzdálenosti 3 m od východní obvodové zdi stavby sokolovny na pozemku st.p.41/3 v k.ú. Protivanov a současně první vrt v prodloužení severní hranice pozemku st.p.41/3 v k.ú. Protivanov, druhý vrt ve vzdálenosti 6 m a třetí vrt ve vzdálenosti 12 m od prodloužení této hranice.

         zpevněné plochy parkovacích stání na pozemku p.č. 41/5, 41/3, 41/1, 1656, st.p. 41/3 v k.ú. Protivanov, celkem 18 stání každé rozměru 2,3 m x 5 m a 3x parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace každé  rozměru 3,5 m x 5 m. Celková plocha 225 m2.

II. etapa

         dvoupodlažní přístavba k severní obvodové zdi přístavby z I. etapy stavby umístěná na pozemku p.č.39 v k.ú. Protivanov ve vzdálenosti 8 m od severní obvodové zdi  stávající budovy sokolovny ( t.j. 8 m od severní hranice pozemku st.p. 41/3 v k.ú. Protivanov) a současně ve vzdálenosti 1,785 m od prodloužení západní obvodové zdi stávající sokolovny. Přístavba bude tvaru obdélníka s předsazeným schodištěm při východní obvodové zdi. Rozměry  hlavní budovy přístavby 22,7 m x 22,2 m, , výška 5,85 m od úrovně podlahy hlavního sálu v přízemí sokolovny, t.j.679,17 m.n.m.,   rozměr schodiště 5 m x 3,2 m, výška 6,8 m od úrovně podlahy hlavního sálu v přízemí sokolovny, t.j.680,12 m.n.m..

3.       Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.

4.       Musí být splněny podmínky pro umístění stavby a přípravu povolení provedení stavby ze stanoviska Městského úřadu v Prostějově, odboru životního prostředí, vydaného dne 30.11.2009 pod č.j. 187484/09, a to :

- Další stupeň projektové dokumentace předložit k vyjádření.

- Odvedení splaškových, dešťových a technologických vod do jednotné veřejné kanalizace musí být v souladu s kanalizačním řádem, jejich odvedení a též zásobování objektu vodou z veřejného vodovodu musí být předem odsouhlaseno příslušnými správci (vlastníky) těchto zařízení.

- Investor požádá příslušný orgán ochrany obecního úřadu o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v souladu s ustanovením § 8 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

5.       Musí být splněny podmínky souhlasu k odnětí půdy ze ZPF vydaného odborem životního prostředí Městského úřadu Prostějov dne 31.8.2010 pod č.j. PVMU 148809/2010 40, sp.zn. OŽP 1725/2010 a to:

- Trvalé odnětí  140 m2  p.č. 1656  v k.ú. Protivanov, kultura zahrada, pro zpevněné plochy u sokolovny –parkoviště.

- Žadatel zajistí na vlastní náklad a před zahájením stavební akce provedení skrývky zeminy ze zastavěné plochy odnímané ze zemědělského půdního fondu, skrývka zeminy bude provedena do hloubky  30 cm v celkovém množství  42 m3.

- Odvoz zeminy a její rozprostření bude provedeno na vlastní náklad žadatele za účelem sadových úprav u sokolovny v katastrálním území  Protivanov .

- Veškerá manipulace se zeminou bude zaznamenána v pracovním deníku v souladu s § 10, odst.2 vyhl.č. 13/1994 Sb., který bude předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce

- Rozprostření zeminy bude provedeno nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce, po dobu uložení zeminy na deponii je investor povinen zajistit řádné ošetřování dle § 10 vyhl.č. 13/1994 Sb.

- Orgánu ochrany ZPF bude písemně oznámeno zahájení skrývky zeminy.

- Stavba může být provedena pouze ve vymezeném rozsahu stanoveném tímto souhlasem.

- Za trvale odnímanou zemědělskou půdu bude předepsán orgánem ochrany ZPF odvod peněžní částky v souladu s § 11 odst.1 zákona. Konečná výše odvodu bude stanovena rozhodnutím orgánu ochrany ZPF po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů.

- Odvody se vymezují pouze orientačně. Základní hodnotový ukazatel je pro výše uvedenou parcelu 41000,- Kč za 1 ha, který bude ovlivněn faktory ŽP dle přílohy B a C zákona platnými ke dni nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů.

- Žadatel předloží Městskému úřadu v Prostějově, orgánu ochrany ZPF, rozhodnutí podle zvláštních předpisů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

6.       Musí být splněny podmínky souhlasu orgánu ochrany ZPF, odboru životního prostředí Městského úřadu v Prostějově k návrhu trasy  přeložky vodovodního řadu a kanalizace č.j.    PVMU 76814/2010 40  ze dne  12.4.2010 :

- Trasou bude dotčena pouze parcela p.č. 1656 náležející do ZPF v k.ú. Protivanov.

- Trasa vedení bude vytýčena, aby nedocházelo k neoprávněným záborům zemědělské půdy.

- Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a budou  sjednány podmínky uvolnění pozemku pro stavbu.

- Při provádění výkopových prací na zemědělských pozemcích musí být provedena skrývka ornice a    její   zpětné rozprostření. Pozemky musí být uvedeny do původního stavu. Investor stavby zajistí, aby při provádění stavby byly plně respektovány zásady ochrany ZPF,  vyplývající z ustanovení § 8 zákona  č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.

- Pokud by realizace trvala déle než 12 měsíců (včetně potřebné na jejich uvedení pozemků do původního  stavu) nebo plocha vstupních šachet podzemního vedení přesáhne v jednotlivých případech 30 m2 nebo stanic podzemního vedení plochu 55 m2, je nutno požádat příslušný orgán ochrany ZPF o dodatečné udělení souhlasu k odnětí pozemků dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.

- V případě dotčení melioračních zařízení zajistí investor na vlastní náklady jejich následnou funkčnost.

- Investor oznámí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu v Prostějově zahájení a ukončení všech zemních prací na zemědělských pozemcích.

7.       Musí být splněny podmínky Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje , územního pracoviště Prostějov, vydaného dne 17.12.2009 pod č.j. M2PV2771S/2009, sp.zn. 2.1-S/10, a to:

- V dalším stupni projektové dokumentace vyhodnotit hlukovou zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb v lokalitě stavbou dotčené, kterým bude veden průkaz o nepřekročení hygienických limitů hluku v denní a noční dobu z provozu sokolovny (plesy, hudební produkce, vzduchotechnika, sportovní aktivity, provoz terasy, zásobování atd.)

- Do dalšího stupně projektové dokumentace zapracovat technologický projekt obou potravinářských provozů situovaných v I.NP a v I.PP stavby se zohledněním na rozsah poskytované potravinářské činnosti.

- V dalším stupni projektové dokumentace vyřešit zdvihací zařízení u bazénu pro osoby ZTP.

8.       Musí být dodrženy požadavky Telefónicy O2 Czech Republic, a.s. pro umístění stavby a přípravu povolení provedení stavby z vyjádření č.j. 133693/MOL/VM0  ze dne 23.11.2009 , o existenci sítě elektronických  komunikační (dále jen SEK),  a to zejména :

- Stavba si vynutí překládku podzemního vedení komunikační sítě ( PVKS) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s..

- Před zahájením prací na projektové dokumentaci pro povolení stavby (PD) překládky uzavře stavebník se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s..  Dohodu o podmínkách překládky PVKS, ve které budou stanoveny detailní podmínky, za kterých bude možno překládku realizovat.

- Stavebník zajistí na své náklady zpracování PD překládky (nebo opatření k ochraně ) PVKS u subjektu, který má řádná oprávnění k tomuto projektování. Zpracovatel PD bude povinen v průběhu jejího zpracování konzultovat technické řešení s útvary provozu příslušné sítě a dokončenou PD je povinen v průběhu jejího zpracování konzultovat technické řešení s útvary provozu příslušné sítě a dokončenou projektovou dokumentaci je povinen nechat písemně odsouhlasit těmito útvary. Bez souhlasu nelze překládku realizovat.

- Dokončená PD musí obsahovat  (mimo jiné doklady a dokumenty-viz. Čl.5 bod 8 výše uvedené Dohody, uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi vlastníky nemovitostí dotčených překládkou a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.. Za společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.. Dohodu o smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene podepíše manažer pro PVPS.

- Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

- Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození vedení SEK.

- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (PVSEK) a nadzemního vedení komunikační sítě (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 a normy související, ČSN 33 21 60  a dále ČSN 33 2000-5-54.

- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat ( situovat v části dokumentace pro stavební povolení, část zásady organizace výstavby) v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m.

9.       Musí být dodrženy podmínky JMP,a.s.Brno pro umístění stavby a přípravu povolení provedení stavby dané ve vyjádření zn. 197/10/115   ze dne 21.1.2010, a to:

- V zájmovém území stavby je umístěné stávající STL plynárenské zařízení ve správě JMP, a.s.

- V dalším stupni řízení předložit projektovou dokumentaci stavby ( celkovou koordinační situaci v čitelném měřítku) doplněnou o skutečný zákres  našeho blízkého stávajícího zařízení včetně projektové dokumentace plynovodní přípojky a plynové instalace zpracovanou v souladu s ČSN 73 6005 a Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb..

- Vypracovanou projektovou dokumentaci ( pro provedení stavby) ve třech vyhotoveních předložte JMP, a.s. k odsouhlasení ještě před zahájením stavebního řízení.

10.   Musí být splněny podmínky E.ON Česká republika, s.r.o. pro umístění stavby a přípravu povolení provedení stavby dané ve vyjádření zn.R11679-Z050936716 ze dne 9.12.2009, a to:

         V zájmovém území stavby se nachází nadzemní vedení NN. Investor stavby požádá RSS Prostějov, Poděbradovo 2, o přeložku, úpravu kabelových vedení.

         Zakreslit trasu nadzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.

         Vyřešení  způsobu případných křižovatek a souběhů stavby s distribučním a sdělovacím zařízením  v projektové dokumentaci musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Tělovýchovná jednota Sokol Protivanov, Sokolská 198, 798 48  Protivanov

Odůvodnění:

Dne 10.3.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 10.3.2010 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Po doplnění žádosti a podkladů stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 1.10.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Vlastnické vztahy k dotčeným stavbám a pozemkům a stavbám a pozemkům sousedním byla ověřena dálkovým přístupem do katastru nemovitostí. Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení uvedených v žádosti a doplnil jej o další vlastníky sousedních pozemků a staveb, kteří by mohli být případně dotčení na vlastnických právech.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v  §§ 86 a  90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stavba je navržena v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací tj. s  územním plánem sídelního útvaru Protivanov, schváleným obecním zastupitelstvem dne 13.7.1995 včetně jeho změn.

Přístavba sokolovny je navržena v ploše, která je územním plánem určená k funkčnímu využití pro sportovní zařízení. Navržená stavba je fakticky přístavbou stávajícího objektu sokolovny s převažujícím využitím -  funkcí pro sportovní aktivity a současně s využitím i jako objekt občanského vybavení. Stavba navazuje na stávající objekt sokolovny, výškově navazuje na úroveň stávající vstupní části objektu.

Stavbou nebudou negativně dotčeny architektonické ani urbanistické hodnoty v území, jde zejména o přístavbu stavby stávající sokolovny  a objekty sítí  a přípojek sítí technické infrastruktury. Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využívání území .

Projektová dokumentace je zpracována oprávněnou osobou. Napojení na technickou infrastrukturu je prostřednictvím stávajících a nových přípojek, doplňkově bude řešeno vytápění pomocí tepelných čerpadel s využitím zemních vrtů.  Jsou řešeny přeložky sítí technické infrastruktury v místě stavby.

Stanoviska sdělili:

-          Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, stanovisko č.j. HSOL-1167/PV-STA-2009 z 2.12.2009

-          Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov, stanovisko č.j. M2PV2771S/2009 ze 17.12.2009

-          Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, stanovisko souborné č.j. 187484/09 z 30.11.2009

-          Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, stanovisko orgánu ochrany ZPF – souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, č.j. PVMU 148809/2010 40 z 31.8.2010

-          Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, stanovisko orgánu ochrany ZPF – souhlas s trasou č.j. PVMU 76814/2010 40 ze dne 12.4.2010

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části rozhodnutí  uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Eva Bílková, Radim Sedlák, Simona Krönerová, Ladislav Kovář, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., Provoz Protivanov - provoz vodovodů, E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě pracoviště Prostějov, Městys Protivanov, Jihomoravská plynárenská a.s. Brno, Libor Bílek

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

         Upozorňujeme, že dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Miloslava  P ř i k r y l o v á

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 10.3.2010.

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce úřadu městyse

Úřad městyse Protivanov, Náměstí č.p. 32, 798 48  Protivanov

účastníci (doručenky)
Tělovýchovná jednota Sokol Protivanov, Mgr.Ošlejšek Josef, Na Dolině č.p. 283, 798 48  Protivanov
Městys Protivanov, Náměstí č.p. 32, 798 48  Protivanov

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)

Eva Bílková, Pod Sokolovnou č.p. 244, 798 48  Protivanov
Radim Sedlák, 24. dubna č.p. 304, 664 43  Želešice
Simona Krönerová, Pod Sokolovnou č.p. 242, 798 48  Protivanov
Ladislav Kovář, Bukovská č.p. 80, 798 48  Protivanov
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 130 34  Praha 3
Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., Provoz Protivanov - provoz vodovodů, Za Školou č.p. 379, 798 48  Protivanov
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě pracoviště Prostějov, Poděbradovo nám. č.p. 1588/2, 796 01  Prostějov 1
Jihomoravská plynárenská a.s. Brno, Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 657 02  Brno 2
Libor Bílek, Pod Sokolovnou č.p. 244, 798 48  Protivanov

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Wolkerova č.p. 6, 796 01  Prostějov 1
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova č.p. 2907/49, 796 01  Prostějov 1
Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, pošt.schr. č.p. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov, stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov

Vyvěšeno dne:__________________                                                Sejmuto dne:__________________

Razítko, podpis:                                                            Razítko, podpis:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Plumlov a úřední desce Úřadu městyse Protivanov po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).